| Режим осциллографа |  |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 (4 модели с неизолированными +6 моделей с изолированными) |
| Полоса пропускания | ( 70 МГц, 100МГц, 150МГЦ,200МГЦ) |
| Режим регистрации | выборка, усреднение (2..256), пиковый детектор, огибающая (2..256, AM) |
| Интерполятор | Sin (x)/x |
| Компенсация пробников | меандр, 1 кГц |
| Максимальное входное напряжение | 500 В |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 МОм ±1% ¦¦ 15 пФ ±3 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X |
| Параметры горизонтальной системы | Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/сек (один канал), 500 Мвыб/сек (каждый канал) |
|  | Макс. Глубина записи | 240 К (один канал), 120 К (каждый канал) |
|  | Коэффициент развертки | 4 нс - 10 с/дел с шагом 1-2-4 |
|  | Диапазон | ±6 делений |
|  | Погрешность времени выборки и времени задержки | ±20 ppm |
| Параметры вертикальной системы | Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел - 50 В/дел с шагом 1-2-5 |
|  | АЦП | 8 бит |
|  | Диапазон | ±4 деления |
|  | Полоса пропускания для аналогового сигнала | 100 МГц |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
|  | Время нарастания | ≤5 нс |
|  | Погрешность коэф. усиления | 5 мВ/дел - 50 В/дел: ≤±2% |
| Измерения | ККурсорные | Ручные, слежение, авто |
|  | Автоматические | Period, Frequency, Rise time, Fall time, P Duty cycle, N Duty cycle, Delay, P Pulse width, N Pulse width, P Overshoot, N Overshoot, Phase, Peak-Peak, Amplitude, High, Low, Max ,Min, Average, Cycle average, RMS, RMS cycle |
|  | Математические опреации | +, -, *, / , БПФ |
|  | БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming |
| Система запуска | Источник запуска | канал 1, канал 2, внешний |
|  | Режим запуска | авто, обычный, однократный |
|  | Тип запуска | Фронт, импульс, логика, по последовательной шине |
|  | Блокировка уровня запуска | 200 нс ~ 10 с |
|  | Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий |
|  | Запуск по длителности | (>, <, =) положительная полярность импульса (>, <, =) отрицательная полярность импульса |
|  | Запуск по логической операции | AND, OR, NAND, NOR |
|  | Запуск по последовательной шине | UART/RS-232, LIN, CAN, SPI, I²C, MIL-STD-1553B, ARINC429 |
|  | Режим связи | DC, AC, ФВЧ, ФНЧ, шумоподавление |

| Режим мультииметра |  |
| --- | --- |
| Разрядность | 6000 отсчетов |
| Параметр | Диапазон | Базовая погрешность |
| Постоянное напряжение | 1 мВ...1000 В | ±0,5% |
| Переменное напряжение | 1 мВ...750 В (10 Гц...20 кГц) | ±1,0% |
| Постоянное + переменное напряжение | 1 мВ...750 В | ±1,0% |
| Постоянный ток | в зависимости от подключаемого модуля (опция) или токовых клещей |
| Переменный ток | в зависимости от подключаемого модуля (опция) или токовых клещей |
| Сопротивление | 0 Ом...10 МОм | ±1,0% |
|  | 10 МОм...20 МОм | ±3,0% |
|  | 20 МОм...50 МОм | ±5,0% |
| Емкость | 100 пФ...5 мкФ | ±10,0% |
|  | 5 мкФ...50 мкФ | ±5,0% |
| Тест диодов | < 3,5 В |
| Прозвонка | < 50 Ом |
| Режим измерения | максимальное, минимальное, среднее, относительные измерения |

| Регистратор |  |
| --- | --- |
| Режим регистратора | мультиметр, осциллограф, запись формы сигнала осциллографа |
| Режим записи | до заполнения, зацикливание |  |
| Временная шкала | мультиметр: 10 с/дел ... 20 мин/дел |  |
|  | осциллограф: 10 с/дел ... 20 мин/дел |  |
|  | запись формы: 10 мс/дел ... 2 мин/дел |  |
| Режим воспроизведения | есть |
| Сохранение | 2 ячейки на режим |

| Общие характеристики |
| --- |
| Дисплей |
| Тип дисплея | Цветной дисплей 5,6”, TFT |
| Разрешение | 640 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) точек |
| Интерфейс |
| Для связи с ПК | USB-device, miniUSB-host |
| Питание |
| Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Батарея | 6000 мАч / 7.4 В |
| Время непрерывной работы/зарядки (типичное) | Около 5 / 4 часов |
| Массо-габаритные параметры |
| Габаритные размеры | 254 мм × 60 мм × 160 мм (Д*В*Г) |
| Вес (без батареи и аксессуаров) | 1,38 кг |