| параметр | АКТАКОМ AEL-8322 | АКТАКОМ AEL-8323 |
| --- | --- | --- |
| Входные параметры |  |  |
| Ток | 0~20 A | 0~30 A |
| Напряжение | 0~200 В | 0~200 В |
| Мощность | 200 Вт | 350 Вт |
| Минимальное рабочее напряжение на всем диапазоне токов | 1,2 В | 1,2 В |
| Режим постоянного тока |  |  |
| Диапазоны | 0~2 A / 0~20 A | 0~3 A / 0~30 A |
| Разрешение | 0,1 мA / 1 мА | 0,1 мA / 1 мА |
| Погрешность | 0,1℅+5 мА / 0,1℅+10 мА | 0,1℅+5 мА / 0,1℅+10 мА |
| Режим постоянного напряжения |  |  |
| Диапазоны | 0~200 В | 0~200 В |
| Разрешение | 2 мВ | 2 мВ |
| Погрешность | 0.1℅+25 мВ | 0.1℅+25 мВ |
| Режим постоянного сопротивления |  |  |
| Диапазоны | 0,0666~6,66 Ом / 6,66~666 Ом / 66,6~6660 Ом |
| Разрешение | 0,1 мОм / 2,6 мкСм*/0,29 мкСм |
| Погрешность | 0,5℅+40 мОм (I>3A) / 0,3%+375 мкСм (V>20 В)/ 0,3%+188 мкСм (V>20 В) |
| Режим постоянной мощности |  |  |
| Диапазоны | 0~200 Вт | 0~350 Вт |
| Разрешение | 1 мВт/10 мВт | 1 мВт/10 мВт |
| Погрешность | 0,2℅+600 мВт | 0,2℅+600 мВт |
| Измерение тока |  |  |
| Диапазоны | 0~2 A / 0~20 A | 0~3 A / 0~30 A |
| Разрешение | 0,1 мA / 1 мА | 0,1 мA / 1 мА |
| Погрешность | 0,05℅+4 мА / 0,05℅+8 мА | 0,05℅+4 мА / 0,05℅+8 мА |
| Измерение напряжения |  |  |
| Диапазоны | 0~200 В | 0~200 В |
| Разрешение | 1 мВ | 1 мВ |
| Погрешность | 0,1℅+50 мВ | 0,1℅+50 мВ |
| Измерение мощности |  |  |
| Диапазоны | 0~200 Вт | 0~350 Вт |
| Разрешение (<100 Вт/ ≥ 100 Вт) | 1 мВт/10 мВт | 1 мВт/10 мВт |
| Погрешность | 0,1℅+600 мВт | 0,1℅+600 мВт |
| Скорость нарастания тока |  |  |
| Верхний диапазон CC | 1 мА/мкс~3 A/мкс | 1 мА/мкс~3 A/мкс |
| Нижний диапазон CC | 100 мкА/мкс~300 мA/мкс | 100 мкА/мкс~300 мA/мкс |
| Разрешение | 1 мA/мкс | 1 мA/мкс |
| Погрешность | 3% + 10 мкс | 3% + 10 мкс |
| Динамический режим |  |  |
| Тип | Непрерывный, импульсный, переключаемый |
| Частотный диапазон | 0,38 Гц~50 кГц | 0,38 Гц~50 кГц |
| Временной диапазон | 0~655,35 мс | 0~655,35 мс |
| Разрешение | 10 мкс | 10 мкс |
| Погрешность | 0,2℅+10 мкс | 0,2℅+10 мкс |
| Время нарастания/спада | 10 мкс~655,35 мс | 10 мкс~655,35 мс |
| Разрешение | 10 мкс | 10 мкс |
| Погрешность | 0,2℅+10 мкс | 0,2℅+10 мкс |
| Работа по списку |  |  |
| Время шага | 10 мкс~655,35 мс | 10 мкс~655,35 мс |
| Разрешение | 10 мкс | 10 мкс |
| Погрешность | 0,2℅+10 мкс | 0,2℅+10 мкс |
| Количество шагов | 1~50 | 1~50 |
| Цикл | 1~65535 | 1~65535 |
| Список | 7 списков | 7 списков |
| Тестирование батарей |  |  |
| Время разряда | 1 с~100 ч | 1 с~100 ч |
| Разрешение | 1 с | 1 с |
| Погрешность | 0.2℅+1 с | 0.2℅+1 с |
| Емкость батареи | 1 мА•ч~3000 А•ч | 1 мА•ч~3000 А•ч |
| Разрешение | 1 мА•ч | 1 мА•ч |
| Погрешность | 0,3℅+0,01А•ч | 0,3℅+0,01А•ч |
| Короткое замыкание |  |  |
| CCL Режим | 2.2 A | 3.3 A |
| CCH Режим | 22 A | 33 A |
| CV Режим | 0 В | 0 В |
| CRL Режим | 0.060 Ом | 0.060 Ом |
| CRM Режим | 6 Ом | 6 Ом |
| CRH Режим | 60 Ом | 60 Ом |
| CPV Режим | 220 Вт | 370 Вт |
| CPC Режим | 0 Вт | 0 Вт |
| Максимальная скорость нарастания |  |  |
| Ток | 2 A/мкс | 3 A/мкс |
| Напряжение | 0,6 В/мкс | 0,6 В/мкс |
| Вход запуска |  |  |
| Уровень | TTL , спадающий фронт | ≥ 10 мкс |
| Длительность | ≥ 10 мкс | ≥ 10 мкс |
| Максимальный входной уровень |  |  |
| Ток | 22 А | 33 А |
| Напряжение | 210 В | 210 В |
| Режимы защиты | по току, по напряжению, по мощности, \ от перегрева, от неправильной полярности |
| Защита от обратного тока |  |  |
| Вход выключен | 25 A | 25 A |
| Вход включен | 35 A | 40 A |
| Пульсации + шум |  |  |
| Ток (скз/пик-пик) | 3 мА/30 мА | 3 мА/30 мА |
| Напряжение (скз) | 12 мВ | 12 мВ |
| Интерфейс |  |  |
| Язык программирования | RS232; GPIB, USB - опция |
| Питание | SCPI |
| Напряжение | переменное напряжение 110 В или AC 220 В±15℅ |
| Частота | 48 ... 63 Гц |
| Вес | 5,8 кг |