| Система вертикального отклонения |
| --- |
| Количество каналов | R&S®RTM1052 | 2 |
|  | R&S®RTM1054 | 4 |
| Полоса пропускания (на уровне –3 dB) при 50 Ом |  | 500 МГц |
| Время нарастания переходной характеристики (расчетное) |  | 700 пс |
| Входное сопротивление |  | 50 Ом ±1.5 % |
|  |  | 1 МОм ±1 %, 15 пФ (расчетное) |
| Чувствительность | При максимальной полосе пропускания во всех диапазонах | 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел |
|  |  | 1 МОм: от 1 мВ/дел до 10 В/дел |
| Разрешение |  | 8 бит |
| Система сбора информации |
| Максимальная частота дискретизации (в режиме реального времени) |  | 2,5 ГГц; 5 ГГц при объединении каналов |
| Объем памяти |  | 4 106 отсчетов; 8 106 отсчетов при объединении каналов |
| Режимы детектирования | Возможно сочетание режима прореживания и арифметических опереаций с формой сигнала | Выборка, пиковый детектор, режим высокого разрешения |
| Арифметические операции |  | Выключены, огибающая, усреднение, сглаживание |
| Режимы интерполяции |  | Sin(x)/x |
| Система горизонтального отклонения |
| Диапазон временной развертки |  | От 1 нс/дел до 50 с/дел |
| Погрешность временной развертки |  | 10-5 |
| Задержка между каналами |  | ±100 нс |
| Система синхронизации |
| Режимы синхронизации |  | По фронту, по длительности, видео, по шаблону, B-триггер |
|  |  | Опционально: I2C, SPI, UART/RS-232 |
| Уровень синхронизации |  | ± 10 дел. от центра экрана |
| Функции анализа и измерений |
| Быстрое измерение (QuickMeas) | При нажатии кнопки доступные измеренные величины выводятся непосредственно на экран и непрерывно обновляются | пиковое напряжение, пол. пик, отр. пик, время нарастания, время спада, среднее значение, среднеквадратичное значение, период, частота |
| Автоматические измерения |  | уровень, пиковое напряжение, пол. пик, отр. пик, период, частота, число импульсов, число отр. импульсов, число фронтов возрастания, число фронтов спада, ширина импульса, обратная ширина импульса, скважность, скважность отр. импульсов, время нарастания, время спада, период синхронизации, частота синхронизации |
| Курсорные измерения |  | напряжение, время, отношение по Х, отношение по Y, число импульсов, пиковое значение, среднеквадратичное значение, среднее значение, время нарастания, время спада, вертикальный маркер |
| Математические операции |  | суммирование, вычитание, умножение, деление, максимум, минимум, квадрат, кв. корень, амплитуда, положительная волна, отрицательная волна обратная величина, инверсия, интегрирование, дифференцирование, log10, ln, НЧ фильтр, ВЧ фильтр, БПФ |
| Общие характеристики |
| Размеры | W x H x D | 380 мм x 175 мм x 110 мм |
|  |  | (14,96 дюйм x 6,89 дюйм x 4,33 дюйм) |
| Масса |  | 4,9 кг (10,8 фунт) |
| Экран |  | 8.4" TFT цветной дисплей, |
|  |  | (1024 x 768 пикселей) |
| Возможности подключения |  | 2 x USB host, устройство USB, LAN, GPIB (опционально), DVI-D для внешнего монитора |