| Измерение/генерирование электрических сигналов |
| --- |
| Диапазоны | Пределы допускаемой основной погрешности * |
| -1...1 В ¹⁾ (ТС1, ТС2) | ± (0,007 % от показания + 4 мкВ) |
| -1...1 В ²⁾ (IN) | ± (0,006 % от показания + 5 мкВ) |
| 1...60 В ²⁾ (IN) | ± (0,006 % от показания + 0,25 мВ) |
| ±25 мА ³⁾ (IN) | ± (0,01 % от показания + 1 мкА) |
| ±(25...100) мА ³⁾ (IN) | ± (0,01 % от показания + 1 мкА) |
| 0...100 Ом (R1, R2, R3) | ±6 мОм |
| 100...<110 Ом | ± 0,006 % от показания |
| 110...<150 Ом | ± 0,007 % от показания |
| 150...<300 Ом | ± 0,008 % от показания |
| 300...<400 Ом | ± 0,009 % от показания |
| 400...4040 Ом | ± (0,015 % от показания + 12 мОм) |

| Задание температуры |
| --- |
| Модель | Диапазоны | Погрешность | Стабильность |
| MC6-T150 (-R) | -30...+150°C | ±0,15°С | ±0,01°С |
| MC6-T660 (-R) | +30...+660°C | ±0,2...0,5°С | ±0,02...0,04°С |

| Измерение давления |
| --- |
| Диапазоны | Погрешность |
|  | 6 месяцев * | 12 месяцев |
| ±1 кПа дифф. | ±(0,06% П + 0,035% Д) | ±(0,1% П +0,05% Д) |
| 0 ... 10 кПа | ±(0,015% П + 0,017% ВП) | ±(0,025% П + 0,025% ВП) |
| ±40 кПа | ±(0,015% П + 0,015% ВП) | ±(0,025% П + 0,02% ВП) |
| ±100 кПа | ±(0,015% П + 0,01% ВП) | ±(0,025% П + 0,015% ВП) |
| -0,1 ... +0,2/0,6/2/6/10/16 МПа | ±(0,015% П + 0,007% ВП) | ±(0,025% П + 0,01% ВП) |
| 0 ... 16/25/60/100 МПа | ±(0,015% П + 0,01% ВП) | ±(0,025% П + 0,015% ВП) |

* Только для внешних модулей давления