Параметр                                                              значение

| Количество каналов | 4 |
| --- | --- |
| Максимальная выходная мощность | 20,2 Вт (максимум)/на канал |
| Диапазон установки выходного напряжения | От -20,2 В (при -1,0 А) до +20,2 В (при 1,0 А) От -6,06 В (при -3,0 А) до +6,06 В (при 3,0 А) |
| Диапазон установки выходного тока | От -1,01 А (при -20,0 В) до +1,01 А (при 20,0 В) От – 3,03 А (при -6,0 В) до +3,03 А (при 6,0 В) |
| Разрядность цифрового мультиметра | 6,5 разрядов |
| Базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока | 0,015% |
| Базовая погрешность измерения постоянного тока | 0,02% |
| Разрешение АЦП | 28 бит |
| Интерфейсы | LAN (LXI-C), USB 2.0, цифровые порты ввода/вывода |
| Встроенный скриптовый язык программирования | TSP программирование (совместимый с 2602B) |
| Расширение/увеличение количества каналов | Поддержка технологии TSP-Link |
| Высота корпуса | 1U (Не требуется дополнительное вентиляционное пространство в стойке) |