Характеристики METRIX HI-803﻿

| Дисплей | Высокая контрастность с широким углом обзора 4 строки по 20 символов Один символ состоит из поля 5 x 7 точек плюс курсор Подсветка экрана |
| --- | --- |
| Калибровка | Соответствие стандартам NIST при 100 Гц от 2 до 5 g |
| Неопределенность измерений | Ускорение: 10 Гц -2 кГц ± 0,3 дБ 2 кГц -10 кГц ± 1,0 дБ Виброскорость: 10 Гц-500 Гц ± 0,3 дБ 500 Гц 2 кГц ± 0,5 дБ Перемещение: 20 Гц-150 Гц ± 0,3 дБ 150 Гц- 200 Гц ± 0,5 дБ Трехкомпонентные: 30 Гц -200 Гц ± 0,3 дБ |
| Точность показания частоты | От 3 Гц до 10 кГц: 0.001% ± 1 отсчет |
| Диапазон амплитуд | Максимальное ускорение (пик) -10 g (98 м/сек), Максимальная виброскорость (пик) — (254 мм/сек), Максимальное перемещение (пик/пик)— (2.54 мм), Зависимость максимального ускорения от диапазона частот и массы датчика в соответствии со следующей таблицей: Диапазон частот 0 — 100 грамм 100 — 240 грамм 250 — 500 грамм 500 — 750 грамм 10-100 Гц 10 g 4 g 2 g 1 g 100-1000 Гц 7 g 4 g 2 g 1 g 1-2 кгц 3 g 1.5 g 1 g — 1-10 кГц 3 g 1.5 g — — |
| Диапазон чувствительности датчиков | Акселерометры: - ICP — 5 мВ/g — 200 мВ/g Заряд — 5 пКл/g — 200 пКл/g Датчик скорости — 0.2 мВ/мм/сек — 39.4 мВ/мм/сек Датчик перемещения — 12 мВ/мкм — 120 мВ/мкм |
| Эталонный акселерометр | Чувствительность 50 мВ/g +- ± 0,15 дБ на 100 Гц Выходное сопротивление = 100 Ом номинал |
| Чувствительность | +- 10% на 100 Гц — 10 мВ/g |  |
| Диапазон частот: | Канал: - A. ÷ 1 дБ 0,2 – 2,000 Гц Канал: - B. ÷ 1 дБ 0,2 – 2,000 Гц Канал: - C. ÷ 1 дБ 0,2 – 5,000 Гц Канал: - C. ÷ 3 дБ 0,2 – 10,000 Гц |  |
| Питание | Питание от аккумулятора 220 В переменного тока, 50 Гц зарядное устройство |  |
| Принтер | Принтер термографического типа Формат символов - 5 x 7 точечная матрица Скорость печати - (линий/сек) 0.9 Ширина бумаги — 2.3 '' |  |
| Габариты | Длина — 280 мм Ширина — 178 мм Высота — 254 мм Вес — 10.3 кг |  |
| Требования к окружающей среде | От — 12° до 132° C |  |
| Стандартная комплектация | Калибровочный вибростенд HI-803, питание 220В Сетевой шнур (№ 6006-0008) Входной разъем для HI 803 Специальный рожковый ключ  Монтажное приспособление для датчика виброскорости (0228-0071-02) с болтом (2824-0135)  Монтажные приспособления с резьбой 1/4-28 UNF:  1/4-28 шпилька10-32 UNF шпилька  2-56 UNC-втулка с резьбой  6-32 UNC-втулка с резьбой  10-32 UNC-втулка с резьбой  Отвертка  Руководство по установке и эксплуатации |  |
| Дополнительное оборудование (приобретается отдельно) |  |
| Монтажный кронштейн для трехкомпонентых датчиков | Монтажный болт: DI-103 Монтажный винт: кронштейн |  |
| Кронштейн для датчиков перемещения, Комплект 1 | Кронштейн для датчика перемещения, Высота 1 1/4'' (31.25 мм) |  |
| Кронштейн для датчиков перемещения, Комплект 2 | Кронштейн для датчика перемещения, Высота 6 '' (150 мм) |  |
| Приспособление для динамического и статического тестирования датчиков перемещения | Кронштейн для датчика перемещения, Высота 6'' (150 мм), микрометр HI-223-M |  |
| Кабели для работы в режиме автоматического определения чувствительности датчика | DI-103 Акселерометр DI-108 Акселерометр Micro Dot (10-32), ICP Micro Dot (10-32), ICP Велосиметр Chadwik-Helmuth #7310 7993 Акселерометр, ICP, 2 шт. 7993T Акселерометр, ICP, 3 шт. Акселерометр, ICP, BNC |  |