| Механические характеристики |
| --- |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 280 х 85 мм |
| Условия эксплуатации |
| Температурный диапазон | От -40˚С до +60˚С |
| Пыле/влагозащита | IP51 по ГОСТ 14254 |
| Устойчивость к мех. воздействиям | Группа 4 по ГОСТ 22261 |
| Электромагнитная совместимость | Помехоустойчивость: ГОСТ Р 51317.6.5; Помехоэмиссия: СИСПР 22 для класса А |
| Электропитание |
| Напряжение питания | 220ВУ (от 90 до 264 В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 130 до 370 В постоянного тока) |
| Мощность потребления | 10 ВА |
| Интерфейсы |
| Входы напряжения | Номинальные значения входных линейных напряжений для 3-х/4-х проводных систем - 100В (предельное напряжение измерения 120В) и 400В (480В) |
| Входы тока | Номинальные значения входных фазных токов 1А с диапазоном измерения 2А, 5 А с диапазоном измерения 10А |
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet 10/100 BASE TX (разъем RJ45) (до 2-х) или Ethernet 100 BASE FX (разъем ST) (до 2-х) , RS-485, оптопорт - МЭК 61107, испытательный импульсный выход |
| Локальный интерфейс пользователя | 3 блока 7-ми сегментных индикаторов (по 4 индикатора в каждом блоке) |
| Коммуникационные протоколы |
| Удаленный человеко-машинный интерфейс | HTTP (встроенный WEB-сервер) |
| Интеграция в системы телеизмерения | МЭК 60870-5-104-2004 (канал Ethernet), МЭК 60870-5-101 (канал EIA RS-485), Оптический интерфейс «оптопорт» (МЭК 61107), Импульсный выходной интерфейс |
| Интеграция в систему контроля показателей качества электроэнергии | HTTP (интеграция в программный пакет визуализации и контроля ПКЭ, поставляемый в комплекте с устройством) |
| Интеграция в систему АСКУЭ | Расширение МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8-1 |
| Синхронизация времени устройства | NTP (RFC 5905)/PTP (IEEE `1588) |
| Функции ПКЭ Функции многотарифного счетчика |