Технические характеристики УКСИ1629

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений электрического сопротивления в сетях переменного тока, кОм | от 0 до 9999 |
| Диапазон измерений электрического сопротивления в сетях постоянного тока, МОм | от 0 до 1 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %: – в диапазоне измерений от 1 до 999 кОм – в диапазоне измерений от 1000 до 9999 кОм | ± 5 ± 10 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений электрического сопротивления, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С, %* | ± 2,5 |
| Диапазон напряжений контролируемой сети переменного тока, В | от 0 до 690 |
| Диапазон напряжений контролируемой сети постоянного тока, В | от 24 до 400 |
| Количество уставок | 2 |
| Диапазон настройки уставок | 1 кОм – 10 Мом |
| Диапазон настройки гистерезиса уставок | 1 % – 25 % |
| Длительность цикла измерений при максимальной емкости, с, не более | 80 |
| Эквивалентная ёмкость контролируемой сети относительно земли: – в сети переменного тока, мкФ – в сети постоянного тока, мкФ | до 600 до 300 |
| Номинальное значение напряжения питания переменным и постоянным током, В | 24 |
| Номинальное значение напряжения питания переменным током, В** | 24; 127; 220; 380; 400; 690 |
| Диапазон частот контролируемой сети переменного тока, Гц | от 45 до 440 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 |
| Входное сопротивление в рабочем режиме, кОм | 40 |
| Входное сопротивление в режиме ожидания, МОм, не менее | 20 |
| Цифровой выход: гальванически развязанный интерфейс | RS-485 (Modbus RTU) |
| Аналоговый выход | 0 – 20 мА или 4 – 20 мА |
| Условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха, °С | от –10 до +55 |
| Габаритные размеры без упаковки, мм, не более (Д×Ш×В): | 144×72×120 |
| Масса, кг, не более: | 0,9 |
| Средняя наработка на отказ в нормальных условиях эксплуатации, ч, не менее | 50000 |
| Полный назначенный срок службы, лет, не менее | 10 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: – корпуса – передней панели | IP20 IP54 |
| Примечание. * для приведённой погрешности измерений нормирующим значением является верхний предел диапазона измерений. ** в зависимости от исполнения |