ализ цепей

| Диапазон частот | от 9 кГц (тип. 5 кГц) до 3 ГГц/6 ГГц/13,6ГГц/15ГГц |
| --- | --- |
| Время измерения (201 точка измерения с полосой ПЧ 100 кГц, с калибровкой) | <75 мс |
| Время передачи данных (201 точка измерения) |  |
|  | по протоколу RSIB по локальной сети стандарта 100 Мбит/с | 1,5 мс |
| Динамический диапазон при полосе измерения 10 Гц | >115 дБ, тип. 123 дБ |
| Выходная мощность | >0 дБм, тип. +10 дБм |
| Полосы измерений | от 10 Гц до 500 кГц с кратностью шага 1/2/5 |
| Шум измерительной кривой | 0,005 дБ (эфф.) |
| Ступенчатые аттенюаторы приемника | от 0 до 30 дБ |
| Количество каналов, диаграмм, изм. кривых | >1001) |
| Точек измерения на кривую | от 2 до 4001 |
| Операционная система | Windows XP Embedded |
| Масса (без батареи) | <7 кг |

пектральный анализ (опция R&S®ZVL-K1)

| Диапазон частот | от 9 кГц до 3 ГГц/6 ГГц/13,6 ГГц/15 ГГц |
| --- | --- |
| Погрешность установки частоты | 1 × 10–6 |
|  | С опцией R&S®FSL-B4 | 1 × 10–7 |
| Полоса разрешения |  |
|  | Стандартная | от 300 Гц до 10 МГц с кратностью шага 1/3, 20 МГц при нулевой полосе обзора |
|  | С опцией R&S®FSL-B7 | от (1 Гц) 10 Гц до 10 МГц с кратностью шага 1/3 |
| Полоса видеофильтра | от 10 Гц до 10 МГц |
| Полоса I/Q-демодуляции | 20 МГц |
| Фазовый шум SSB на частоте 500 МГц | тип. –103 дБн (1 Гц) при отстройке 10 кГц от несущей |
| Средний уровень собственных шумов |  |
|  | Без предусилителя на 1 ГГц | <–140 дБмВт (1 Гц) |
|  | С предусилителем на 1 ГГц | <–156 дБмВт (1 Гц), тип. –163 дБмВт (1 Гц) |
| Точка TOI | >+5 дБмВт, тип. +12 дБмВт |
| Детекторы | положительный/отрицательный пиковый, автопиковый, среднеквадратический, квазипиковый, среднего значения, отсчетов |
| Погрешность измерения уровня (доверительный уровень 95%) | <0,5 дБ |