| Поле зрения/ минимальное фокусное расстояние: | 24° x18°/0.5m |
| --- | --- |
| Пространственная разрешающая способность : | 1.3 mrad |
| Теплочувствительность @ 50/60 Гц | ≤0.05°C@30°C |
| Цифровое приближение: | -- |
| Тип детектора: | UFPA |
| Разрешение: | 384x288 |
| Спектральный диапазон: | 8-14um |
| Фокусировка: | Motorized, Auto-focus |
| Время загрузки: | -- |
| Цифровая камера: | -- |
| Видеозапись: | -- |
| Фотозапись | -- |
| Видеоискатель: | 640 x 480 full colo |
| LCD дисплей: | 640 x 480 full color,3.5” TFT screen,IR/CCD/Duo-vision |
| Видеовыход: | NTSC (60Hz) or PAL (50Hz) композитное видео |
| Диапазон измерения: | -20℃～+600℃, up to +2000℃(optional) |
| Точность: | ±2℃,±2% of readings |
| Подвижная точка: | G95-S:5 movable spots;G96-P:9 movable spots |
| Автоматический анализ: | auto hot/cold spot |
| Изотерма | Есть |
| Линейный профиль: | Есть |
| Область: | G95-S:1 area box;G96-P:5 area boxes |
| Область выделенного многоугольника: | -- |
| Квадовое отображение: | -- |
| Тренд: | -- |
| Область тренда: | -- |
| Гистограмма: | -- |
| Коррекция коэффициента излучения: | Есть |
| Коррекция влияния окружающей температуры: | Есть |
| Тип: | 2GB removable SD card |
| Расширение файлов: | .SAT |
| Фото: | .CCD |
| Видео | MPEG Format (only G95-P) |
| Голосовое пояснение: | Voice annotation via Bluetooth(only G95-P) |
| Текстовое пояснение: | -- |
| LCD дисплей: | -- |
| Тип: | -- |
| Тип: | -- |
| Время работы батареи | 2.5 hours |
| Зарядное устройство | -- |
| Режим энергосбережения | -- |
| Диапазон рабочей температуры: | -20°C to +50°C |
| Диапазон температуры хранения: | -40°C to +70°C |
| Влажность: | 10% to 95%, non-condensing |
| Степень защиты: | IP54 |
| Устойчивость к ударам: | 25G |
| Устойчивость к вибрации: | 2G |
| Водонепроницаемость: | -- |
| Падение: | -- |
| Стойкость к возгоранию: | -- |
| Защита от электромагнитного излучения | -- |
| Вес (включая аккумулятор) | 1650g |
| Размер: | 90mm X 160mm X 184mm |
| Установка на штатив: | 1/4 |
| USB: | Есть(only G95-P) |
| RS-232: | -- |
| Видеовыход: | -- |
| Удаленный контроль: | -- |
| Гарнитура: | -- |
| Подсветка: | -- |
| Внешний источник питания: | DC 8V-11V |
| Клавиатура: | -- |
| Сигнальное устройство: | -- |