| Количество аналоговых входов | 4 |
| --- | --- |
| Полоса пропускания аналогового канала | 1, 2,5 4, 6, 8 ГГц (в зависимости от опции) |
| Время нарастания (расчетное) | 1 ГГц (400 пс), 2.5 ГГц (160 пс), 4 ГГц (100 пс), 6 ГГц (66.67 пс), 8 ГГц (50 пс) |
| Частота дискретизации | 25 Гвыб/с на всех каналах |
| Длина памяти стандартно | 125 млн. точек |
| Длина памяти опционально | 250 млн. точек |
| Входной импеданс | 50 Ом |
| Входная чувствительность | 1 мВ/дел до 1 В/дел |
| Уровень собственного шума | 54,8 мкВ (при чувствительности 1 мВ/дел на частоте 1 ГГц) |
| Разрядность АЦП | 12 бит |
| Разрешение по вертикали (все каналы) | 8 бит @ 25 Гвыб/с; 8 ГГц 12 бит @ 12,5 Гвыб/с; 4 ГГц 13 бит @ 6,25 Гвыб/с (Режим высокого разрешения); 2 ГГц 14 бит @ 3,125 Гвыб/с (Режим высокого разрешения); 1 ГГц 15 бит @ 1,25 Гвыб/с (Режим высокого разрешения); 500 МГц 16 бит @ ≤625 Мвыб/с (Режим высокого разрешения); 200 МГц |
| Эффективное число бит (ENOB) | 8,2 бит на частоте 1 ГГц 7,6 бит на частоте 2,5 ГГц 7,25 бит на частоте 4 ГГц 6,8 бит на частоте 6 ГГц 6,5 бит на частоте 8 ГГц |
| Максимальная скорость регистрации сигналов | Не менее 500 000 осциллограмм в секунду |
| Количество автоматических измерений | 36 |
| Дополнительные измерительные возможности | Измерения джиттера (опция 6-DJA) Измерения DDR (опция 6-DBDDR3) Измерение мощности (опция 6-PWR) |
| Количество выходов встроенного генератора | 1 (опция 6-AFG) |
| Частота и типы сигналов встроенного генератора (опционально) | 13 предустановленных типов сигналов с частотой до 50 МГц (синусоидальный сигнал) |
| Встроенный цифровой вольтметр | 4 разрядный, активируется бесплатно после регистрации прибора |
| Встроенный частотомер сигналов запуска | 8 разрядный, активируется бесплатно после регистрации прибора |
| Порты | Ethernet и USB 3.0 (USBTMC) со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с |
| Поддержка языков программирования | IVI-C, IVI-COM, MATLAB, LabView, Python, VISA, Sockets |
| Дистанционный доступ | e*Scope, LXI 1,5 |
| Операционная система (стандарт) | Linux Embedded |
| Операционная система (опционально) | Microsoft Windows 10 (опция 6-WINM2) |
| Поддержка внешнего монитора | С разрешением до 1920 х 1080 пикселей (Full HD) |
| Высота корпуса прибора | 2U (89 мм) |
| Комплект для монтажа в измерительную стойку | Поставляется в стандартной комплектации |