| Параметр | Серия AFG31000 | Серия AFG3000C |
| --- | --- | --- |
| Частотный диапазон синусоидального сигнала | 25 / 50 / 100 / 150 / 250 МГц | 25 / 50 / 100 / 150 / 240 МГц |
| Размах выходного сигнала (на нагрузке 50 Ом) | 1 мВпик-пик – 10 Впик-пик (модели 25/50 МГц) 1 мВпик-пик – 6 Впик-пик (модель 100 МГц) 1 мВпик-пик – 5 Впик-пик (модель 150 МГц) 1 мВпик-пик – 4 Впик-пик (модель 250 МГц) | 10 мВпик-пик – 10 Впик-пик (модели 25/50 МГц) 20 мВпик-пик – 10 Впик-пик (модель 100 МГц) 20 мВпик-пик – 8 Впик-пик (модель 150 МГц) 50 мВпик-пик – 4 Впик-пик (модель 240 МГц) |
| Частотный диапазон прямоугольного и импульсного сигнала | 25 / 40 / 80 / 120 / 160 МГц | 25 / 40 / 50 / 100 / 120 МГц |
| Время нарастания | 7 нс / 5 нс / 3,5 нс / 3 нс / 2 нс | 9 нс / 7 нс / 5 нс / 3,5 нс / 2,5 нс |
| Джиттер | 2,5 пс | 100 пс |
| Разрешение ЦАП | 14 бит | 14 бит |
| Длительность сигнала | 16 млн точек - стандартно (128 млн. точек – опционально) | 128 000 точек |
| Дисплей | Сенсорный ёмкостной 9-дюймовый дисплей с разрешением 800х480 пикселей | Цветной ЖК-дисплей диагональю 5,6 дюймов |