| Модель | FLIR T420 / T420bx | FLIR T440 / T440bx |
| --- | --- | --- |
| Погрешность | ±2% or 2°C |
| Разрешение | 76,800 (320 × 240) |
| Термическая чувствительность | <0.045°C |
| Температурный диапазон | -4°F to 1,202°F (-20°C to 650°C) Optional to 2,192°F (1,200°C) bx: -4°F to 662°F (-20°C to 350°C) | -4°F to 2,192°F (-20°C to 1,200°C) bx: -4°F to 1202°F (-20°C to 650°C) |
| Размер дисплея/Формат | 3,5"/Широкоэкранный режим |
| Видоискатель | - | - |
| Режимы измерения | 5 режимов: 5 экспонометров, 5 Area Box, Изотерма, Автоматическая горячая/холодная точка, Дельта Т |
| Режим точки | 5 перемещаемых |
| Частота кадров | 60 Гц |
| Угол обзора | 25° × 19° |
| Угол обзора такой же как и у инфракрасной линзы | x | x |
| Опциональные линзы | 7: 6°, 15° Tele, 45° Wide, 90°; Close up: 100, 50 μm |
| Фокусировка | ручная и автоматическая |
| Продолжительная автофокусировка | - | - |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,4 м |
| Запись радиометрических JPEG на карту памяти SD | x | x |
| Запись MPEG4 на карту памяти SD | x | x |
| Thermal Palettes | 12: Arctic, Gray, Iron, Lava, Rainbow, and Rainbow High Contrast (plus all inverted) |
| Инструменты FLIR для ПК | x | x |
| Моментальный отчёт | x | x |
| Время работы батареи | 4 часа |
| Встроенная камера | 3,1 Мегапикселей |
| Встроенный сигнальный светодиод | x | x |
| Тачскрин | x | x |
| Цифровое увеличение | 4x | 8x |
| Сигнализация изоляции | только для моделей bx | только для моделей bx |
| Точка росы | только для моделей bx | только для моделей bx |
| Соединение с помощью Meterlink® | x | x |
| Лазерный указатель | x | x |
| Лазерный локатор (на ИР изображении) | x | x |
| Компас | - | только для моделей bx |
| GPS | - | - |
| Окно коррекции IR | x | x |
| Дельта Т | x | x |
| Картинка в картинке | Масштабируемый PIP |  |
| Термическое/Видимое наложение | x | x |
| MSXTM улучшение термического изображения | - | x |
| Экранная Разметка | x | x |
| Разметка поверх IR/Визуального изображения | - | x |
| Голосовая/текстовая аннотация | x | x |
| ПО FLIR Tools Mobile app для Apple® & Android™ | x | x |
| ПО FLIR App Streaming Video | x | x |
| ПР FLIR App Remote Control | x | x |
| Вес (включая батарею) | 0,88 кг |