Технические характеристики: Каналы измерения O2 Диапазон измерения 0 - 21,0 об. % Погрешность измерения ± 0,2 об.% . во всем диапазоне CO (с компенсацией H2 ) Диапазон измерения 0 - 4.000 ppm, возможно до 10.000 ppm Погрешность измерения ± 20 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 4.000 ppm 10 % от измеренного значения > 4.000 ppm CO высокое (Опция) Диапазон измерения 0 - 4.000 ppm, возможно до 20.000 ppm Погрешность измерения ± 100 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 4.000 ppm 10 % от измеренного значения > 4.000 ppm NO Диапазон измерения 0 - 1.000 ppm, возможно до 5.000 ppm Погрешность измерения ± 5 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 1.000 ppm 10 % от измеренного значения > 1.000 ppm Температура газа TA Диапазон измерения 0 - 600 °C при использовании стандартной газозаборной трубки Погрешность измерения ± 2 °C ≤ 200 °C 1 % от измеренного значения > 200 °C Температура воздуха TL Диапазон измерения 0 - 100 °C Погрешность измерения ± 1 °C Давление/Разрежение Диапазон измерения ± 100 гПа Погрешность измерения ± 0,03 гПа или 1% от измеренного значения Дифференциальное давление Диапазон измерения ± 100 гПа Погрешность измерения ± 0,03 гПа или 1% от измеренного значения Скорость газового потока Диапазон измерения 1 м/сек до 100 м/сек Погрешность ± 1 м/сек или 1 % от измеренного значения Расчетные параметры (Зависит от вида топлива) CO2 Диапазон измерения 0 - CO2 макс Погрешность измерения ± 0,3 об.% во всем диапазоне. Точка росы °C Потери тепла qA 0 - 99,9 % Эффективность 0 - 120 % Размерность мг/Нм3,приведенный к O2, мг/КВтч, NOx как мг/Нм3 NO2 Базовая комплектация Рабочая температура + 5 - + 45 °C, максимально 95 % ОВ, без конденсации Температура хранения - 20 - + 50 °C Электропитание: Базовый станция Мощный литий-ионный аккумулятор, 20 часов непрерывной работы, с газоохладитель 10 ч. Электронный блок ( Дистанционное управление ) Мощный литий-ионный аккумулятор, 30 часов непрерывной работы Масса Около 7,4 кг (с 2 датчика, датчика, блок питания, корпус) . Габариты (Ш x Д x В) 470 x 314 x 235 мм