| Основные техничеcкие характеристики CMP-2000 Измерение постоянного тока Диапазон Разрешение Основная погрешность 660,0 A 0,1 A ± (2,0% и. в. + 10 е. м. р.) для 50...60 Гц 1000 А 1 А ± (2,5% и.в. + 10 е. м. р.) для 50...60 Гц 2000 A 1 A Не нормирована Защита от перегрузки: 2000A постоянного тока максимально 60 секунд Измерение переменного тока True RMS Диапазон Разрешение Основная погрешность 660,0 A 0,1 A ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) 1000 А 1 А ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) 1500 А 1 А Не нормирована Коэффициент амплитуды: ≤3. Спецификация True RMS от 5% до 100% диапазона. Диапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точность измерения f: ± (0,1% и.в. + 5 е.м.р). Отсчет на дополнительном индикаторе. Минимальный диапазон входного тока: >500 е.м.р. Защита от перегрузки: 1500A переменного тока. Измерение напряжения постоянного тока Диапазон Разрешение Основная погрешность 6,600 В 0,001 В ± (0,5% и.в.+ 2 е.м.р) 66,00 В 0,01 В 660,0 В 0,1 В 1000 В 1 В Защита от перегрузки: 1000В постоянного тока или 750В переменного rms. Измерение напряжения переменного тока True RMS Диапазон Разрешение Основная погрешность 6,600 В 0,001 В ±(1,5% и. в. + 8 е. м. р.) для 50...500 Гц 66,00 В 0,01 В 600,0 В 0,1 В 750 В 1 В Коэффициент амплитуды: ≤3. Спецификация True RMS от 5% до 100% диапазона. Диапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точность измерения f: ±(0,1% и.в. + 5 е.м.р). Отсчет на дополнительном индикаторе. Минимальный диапазон входного тока: >500 е.м.р. Защита от перегрузки: 1000В постоянного тока или 750В переменного тока rms. Измерение сопротивления Диапазон Разрешение Основная погрешность 660,0 Ом 0,1 Ом ± (1% и. в. + 5 е.м.р.) 6,600 кОм 0,001 кОм 66,00 кОм 0,01 кОм 660,0 кОм 0,1 кОм 6,600 МОм 0,001 МОм ± (2,0% и. в. + 5 е.м.р.) 66,00 МОм 0,01 МОм ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного тока. Тестирование целостности цепи Диапазон Звуковой сигнал Время реакции Напряжение разомкнутой цепи 660 Ом менее 30 Ом около 100 мс -3,2В постоянного тока Тестирование целостности цепи Диапазон Разрешение Основная погрешность Ток измерения Напряжение разомкнутой цепи 2 В 1 мВ ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) 0,8 мA 3,2 В постоянного тока Измерение емкости Диапазон Разрешение Основная погрешность 6,600 нФ 0,001 нФ ± (3% и. в. + 30 е.м.р.) 66,00 нФ 0,01 нФ ± (3% и. в. + 10 е.м.р.) 660,0 нФ 0,1 нФ ± (3% и. в. + 30 е.м.р.) 6,600 мкФ 0,001 мкФ ± (3% и. в. + 10 е.м.р.) 66,00 мкФ 0,01 мкФ 660,0 мкФ 0,1 мкФ 6,600 мФ 0,001 нФ ± (5% и. в. + 10 е.м.р.) Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного тока. Измерение частоты Диапазон Разрешение Основная погрешность 66,00 Гц 0,01 Гц ± (0,1% и. в. + 5 е.м.р.) 660,0 Гц 0,1 Гц 6,600 кГц 0,001 кГц 66,00 кГц 0,01 кГц 660,0 кГц 0,1 кГц 1,000 МГц 0,001 МГц Минимальный диапазон входного сигнала: >10Гц. Минимальная ширина импульса: >1мкс. Границы коэффициента заполнения импульса: >30% и <70%. Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного. Коэффициент заполнения Диапазон Разрешение Длительность импульса Основная погрешность (логические 5В) 5...95% 0,1% >10 мкс ± (2,0% и.в. + 10 е.м.р) Диапазон частот: от 5% до 95% (от 40Гц до 20кГц). Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного. Измерение температуры Диапазон Разрешение Основная погрешность* 0…400°C 1°C ±(1% и.в. + 2°C) -20…0,0°С, 400…1000°С ±(2% и.в. + 3°C) 32…750°F 1°F ±(1% и.в. + 4°F) -4…32°F, 750…1832°F ±(2% и.в. + 6°F) Термопара тип К. Погрешность термопары не учитывается Защита от перегрузки: 60В постоянного тока или 30В переменного тока RMS. Дополнительные технические характеристики Дисплей индикация 6600, аналоговая линейка, состоящая из 66 сегментов Полярность Автоматическая, (-) указывает на отрицательную полярность Обозначение значения за пределами диапазона измерения (OL) или (-OL) Обновление отображения измерений 2,8x/сек, 28x/сек, аналоговая линейка Степень защиты корпуса IP20 Условия работы 0°C до 50°C при относительной влажности <70% Условия хранения -20°C до 60°C при относительной влажности <80% Максимальная рабочая высота 2000 м Температурный коэффициент 0,1 x (заданная точность)/°C (<18°C или >28°C) Автоматическое выключение питания 30 минут Питание 9В батарейка типа 6LR61 Максимальный диаметр обхвата 57мм - провод, 70 x 18мм - шинопровод Размеры 281 x 108 x 53 мм Масса около 570 г (с элементами питания) |  |
| --- | --- |