Основные технические характеристики:

Генератор синусоидального сигнала

- диапазон частот выходного сигнала от 30 Гц до 2.5 МГц

- шаг установки частоты 1 Гц

- погрешность установки частоты ±1 · 10-5 % ±1Гц

- уровень выходного сигнала на согласованной нагрузке от -50 дБ до +14 дБ (от 2.5 мВ до 3.88 В)

- шаг установки уровня выходного сигнала 0.1 дБ (0.01 В)

- выходное сопротивление несимметричного выхода 50 Ом, (75 Ом)

- выходное сопротивление дифференциального выхода 100 Ом,(150 Ом)

- относительная погрешность установки уровня ± 5% 
Заменяет: Г3-111, Г3-121, Г3-122.

Широкополосный среднеквадратичный вольтметр

- диапазон уровней измеряемого сигнала от -50 дБ до + 14 дБ (от 2.5 мВ до 3.88 В)

- диапазон частот входного сигнала от 30 Гц до 2.5М Гц

- относительная погрешность измерения уровня ±5%

- входное сопротивление несимметричного входа  50 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 600 Ом, 1 МОм

- входное сопротивление дифференциального входа 1 00 Ом, 150 Ом, 200 Ом, 1200 Ом, 1 МОм
Заменяет: В3-38, В3-48, В3-55, В3-57.

Узкополосный (селективный) среднеквадратичный вольтметр

- диапазон уровней измеряемого сигнала от -50 дБ до + 14 дБ,(от 2.5 мВ до 3.88 В)

- диапазон частот входного сигнала 30 Гц до 2,5 МГц

- относительная погрешность измерения уровня ± 5%

- ширина полос пропускания по частоте на уровне «-3дБ» 40 Гц , 100 Гц , 1.7 кГц

- входное сопротивление несимметричного входа  50 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 600 Ом, 1 МОм

- входное сопротивление дифференциального входа  100 Ом, 150 Ом, 200 Ом, 1200 Ом, 1 Мом

- Заменяет: В6-9.

Частотомер

- диапазон измеряемых частот от 30 Гц до 2,5 МГц

- диапазон уровней измеряемого сигнала от 77.5 мВ до 77.5 В

- относительная погрешность измерения частоты: ±1 · 10-5% ±1Гц; 
Заменяет: Ч3-34, Ч3-57.

Осциллографический индикатор

- диапазон разверток по амплитуде от 10 µВ ... 100 В

- диапазон разверток по времени от 5 нс ... 5 с

- диапазон частот входного сигнала 30 Гц до 2,5 МГц

- число каналов 1 
Заменяет: С1-49, С1-68, С1-117, С1-124.

Анализатор спектра:

- максимальная частота 4 МГц;

- режим отображения на деление шкалы 5 КГц, 50 КГц и 400 КГц;

- мгновенный динамический диапазон 60 дБ;

- Полный динамический диапазон 80 дБ;
Заменяет: С4-74, СК4-56, СК4-59.

- Примечание:  в диапазоне частот до 3 МГц  прибор СВГ-5 заменяет любой прибор в своём классе.

Остальные характеристики:

- Часы реального времени  -  есть.

- Память в каждом режиме  - 10 настроек.

- Память в режиме вольтметра  - 50 измерений.

- Время выхода на рабочий режим  - 0,5 часа.

- Время непрерывной работы  - 8 часов.

- Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 220 В  -  ±10% , 50 Гц ±2%

- Максимальная потребляемая мощность  - 40 ВА.

- За уровень в 0 дБ принято значение  - 0.775 В.

- Средняя наработка на отказ, не менее  -  18000 часов.

- Средний срок службы  - 8 лет.

- Габаритные размеры прибора, мм, не более  -  360 х 380 х 140

- Масса прибора, кг, не более -  6.

- Масса прибора с транспортировочным кейсом, кг, не более  - 11 кг.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет  - 24 мес.