| Каналы измерения |  |
| --- | --- |
| O2 |  |
| Диапазон измерения | 0 - 21,0 об. % |
| Погрешность измерения | ± 0,2 об.% . во всем диапазоне |
| CO (с компенсацией H2 ) |  |
| Диапазон измерения | 0 - 4.000 ppm, возможно до 10.000 ppm |
| Погрешность измерения | ± 20 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 4.000 ppm |
|  | 10 % от измеренного значения > 4.000 ppm |
| CO высокое (опция # 61506) |  |
| Диапазон измерения | 0 - 4.000 ppm, возможно до 20.000 ppm |
| Погрешность измерения | ± 100 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 4.000 ppm |
|  | 10 % от измеренного значения > 4.000 ppm |
| NO (опция # 61505) |  |
| Диапазон измерения | 0 - 1.000 ppm, возможно до 5.000 ppm |
| Погрешность измерения | ± 5 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 1.000 ppm |
|  | 10 % от измеренного значения > 1.000 ppm |
| NO2 (опция # 61507) |  |
| Диапазон измерения | 0 - 200 ppm, возможно до 1.000 ppm |
| Погрешность измерения | ± 5 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 200 ppm |
|  | 10 % от измеренного значения > 200 ppm |
| SO2 (опция # 61508) |  |
| Диапазон измерения | 0 - 2.000 ppm, возможно до 5.000 ppm |
| Погрешность измерения | ± 10 ppm или 5 % от измеренного значения ≤ 2000 ppm |
|  | 10 % от измеренного значения > 2000 ppm |
| Температура газа TA |  |
| Диапазон измерения | 0 - 600 °C при использовании стандартной газозаборной трубки |
| Погрешность измерения | ± 2 °C ≤ 200 °C |
|  | 1 % от измеренного значения > 200 °C |
| Температура воздуха TL |  |
| Диапазон измерения | 0 - 100 °C |
| Погрешность измерения | ± 1 °C |
| Давление/Разрежение |  |
| Диапазон измерения | ± 100 гПа |
| Погрешность измерения | ± 0,03 гПа или 1% от измеренного значения |
| Дифференциальное давление (опция # 61509) |  |
| Диапазон измерения | ± 100 гПа |
| Погрешность измерения | ± 0,03 гПа или 1% от измеренного значения |
| Скорость газового потока (опция # 61509) |  |
| Диапазон измерения | 1 м/сек до 100 м/сек |
| Погрешность | ± 1 м/сек или 1 % от измеренного значения |
| Расчетные параметры | (Зависит от вида топлива) |
| CO2 |  |
| Диапазон измерения | 0 - CO2 макс |
| Погрешность измерения | ± 0,3 об.% во всем диапазоне. |
| Точка росы | °C |
| Потери тепла qA | 0 - 99,9 % |
| Эффективность | 0 - 120 % |
| Размерность | мг/Нм3,приведенный к O2, мг/КВтч, NOx как мг/Нм3 NO2 |
| Базовая комплектация |  |
| Рабочая температура | + 5 - + 45 °C, максимально 95 % ОВ, без конденсации |
| Температура хранения | - 20 - + 50 °C |
| Электропитание | 4 аккумулятора NiMh (тип АА), на 8 часов непрерывной работы, |
|  | сетевой адаптер для зарядки аккумуляторов 90 - 260В / 6 - 9В |
| Масса | не более. 1 кг. |
| Габариты | (Ш x Д x В) 80 x 210 x 55 мм |