| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип | цифровой |
| Исполнение | приставка к ПК |
| Число каналов | 4 |
| Полоса пропускания, МГц | 350 |
| Основные параметры генератора |
| Параметр | Значение |
| Исполнение | приставка к ПК |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 20.000 |
| Виды сигналов | меандр синус специальной формы произвольной формы шумовой |
| Модуляция | внутренняя |
| Основные параметры анализатора спектра |
| Параметр | Значение |
| Исполнение | приставка к ПК |
| Тип | цифровой |
| Максимальная частота, МГц | 350.00 |

Приборы серии PicoScope 6000 совмещают функции

- цифрового запоминающего осциллографа

- анализатора спектра

- генератора стандартных сигналов и сигналов специальной формы

Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 6000

| Модель | PicoScope 6402 | PicoScope 6403 |
| --- | --- | --- |
| Канал вертикального отклонения | Число каналов | 4 |
|  | Полоса пропускания (–3 дБ) | 350 МГц с щупом TA101 или по входу 50 Ом |
|  | Время нарастания | 1.0 нс |
|  | Разъемы | Гнездо BNC |
|  | Тип входа | Открытый или закрытый, переключение независимое |
|  | Входной импеданс | 1 МОм ¦¦ 15 пФ (AC или DC) или 50 Ом (только DC), переключение независимое |
|  | Диапазон входных напряжений | во всей полосе частот | ±50 мВ, ±100 мВ, ±200 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±2 В, ±5 В |
|  |  | в полосе 250 МГц по входу 1 МОм | ±10 В, ±20 В |
|  | Чувствительность | 10 мВ / дел. … 4 В / дел. |
|  | Ограничитель полосы пропускания | 20 МГц по уровню –3 дБ, первого порядка, программная установка |
|  | Регулировка смещения входного напряжения | Диапазоны |  |
|  |  | 50 мВ…200 мВ | ±0.5 В |
|  |  | 500 мВ…2 В | ±2.5 В |
|  |  | 5 В, вход 50 Ом | ±0.5 В |
|  |  | 5 В, вход 1 МОм | ±20 В |
|  |  | 10 В…20 В | ±20 В |
|  | Точность DC | 3% от полной шкалы |
|  | Защита входа | ±100 В DC+AC пик. на входе 1 МОм 5.5 В с.к.з. на входе 50 Ом |
| Дискретизация | Разрешение по вертикали | 8 бит (12 бит в режиме увеличенного разрешения) |
|  | Максимальная частота дискретизации | на 1 канал | 5 ГГц |
|  |  | на 2 канала | 2.5 ГГц |
|  |  | на 3 или 4 канала | 1.25 ГГц |
|  | Память | объем (при объединении каналов) | 32 М | 1 Г |
|  |  | максимальное число сегментов | 32 к | 1 М |
|  | Развертка | диапазоны | 1 нс/дел. … 200 с/дел. |
|  |  | точность | 5×10–6 |
| Синхронизация | Условия запуска | Одиночный фронт, двойной фронт, пороговый (гистерезис), по уровню, по длительности, по интервалу, отложенная, окно, логическая схема |
|  | Режимы запуска | Без синхронизации, однократный, автоколебательный, ждущий, быстрый |
|  | Уровень запуска | Регулируемый в пределах выбранного диапазона |
|  | Источники синхронизации | Каналы A…D, вход AUX |
|  | Максимальная задержка запуска | предзапуск: 100% размера выборки послезапуск: 4 млн. выборок |
| Анализатор спектра | Диапазон частот | 0…350 МГц |
|  | Индикация спектрограммы | Амплитуда, удержание пика, среднее значение |
|  | Типы окна наблюдения s | Прямоугольное, гауссовское, треугольное, Блэкмана, Блэкмана-Харриса, фон Хана, Хэмминга, с плоской вершиной |
|  | Кол-во точек БПФ | Выбирается от 128 до 1 млн. кратно степеням 2 |
| Выход калибратора | Параметры сигнала | Прямоугольный импульс 1 кГц, 2 В п-п, 600 Ом |
|  | Защита от перегрузки | ±5 В |
| Дополнительный вход (AUX) | Разъем | Гнездо BNC |
|  | Импеданс | 50 Ом |
|  | Связь | По постоянному току |
|  | Полоса пропускания (–3 dB) | 25 МГц |
|  | Уровень подстройки порога | ±1 В |
|  | Вход внешнего сигнала | Опорная частота 5 МГц…25 МГц |
|  | Защита от перегрузки | ±5 В |
| Генератор сигналов произвольной формы | Диапазон частот | 0…20 МГц |
|  | Стандартные выходные сигналы | Синус, меандр, треугольник, пила (нараст./спад.), Sin X/x, колоколообразный, шум, постоянное напряжение (DC) |
|  | Неравномерность АЧХ | 3 дБ |
|  | Разрешение ЦАП | 12 бит |
|  | Частота дискретизации сигналов произвольной формы (СПФ) | 200 МГц |
|  | Размер буфера (СПФ) | 16384 выборок |
|  | Точность DC | 1% |
|  | Диапазон амплитуд | ±250 мВ…±2 В |
|  | Регулировка смещения | ±1 В |
|  | Импеданс | 50 Ом |
|  | Разъем | Гнездо BNC |
|  | Защита от перегрузки | ±5 В |
| Декодирование линbй CAN | Скорость передачи данных | 10 кб/с…1 Мб/с |
|  | Напряжение порога | Регулируемое |
|  | Полярность | CAN H, CAN L |
| Допусковый контроль | Горизонтальное разрешение | 1000…10,000 точек |
|  | Стаистика | Годен/негоден, кол-во негодных, общее кол-во |
| Дисплей | Интерполяция | Линейная или (sin x)/x |
|  | Режимы послесвечения | Цифровое окрашивание, аналоговая интенсивность, устанавливаемый пользователем |
| Условия эксплуатации и хранения | Условия эксплуатации | Диапазон температур | 0 °C…40 °C рабочий 20 °C…30 °C для установленной точности |
|  |  | Влажность | 5%...80% RH, без конденсации |
|  | Скорость вращения вентилятора | Регулируется автоматически для снижения уровня шума |
|  | Условия хранения | Диапазон температур | –20…+60 °C |
|  |  | Влажность | 5%...95% RH, без конденсации |