| Наименование параметра | Количество |
| --- | --- |
| Количество тепловых систем (ТС) | 1 |
| Количество каналов измерений расхода | 2+1* |
| Количество каналов измерений температуры | 2 |
| Количество каналов измерений давления | 2 |
| Количество каналов измерений тепловой энергии в ТС | 1 |
| Количество каналов измерений параметров в ТС расхода температуры давления | до 2 до 2 до 2 |

- дополнительный канал, используемый для учета холодной воды

- Условия эксплуатации:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | от +5 оС до + 50 оС |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35оС | до 95 % |
| Напряженность переменного (50 Гц) внешнего магнитного поля | не более 400 А/м |
| Механические вибрации частотой 10-50 Гц с амплитудой, не более | 0,15 мм |
| Степень защиты корпуса вычислителя от воздействия воды и пыли | IP54 по ГОСТ 14254 |
| Исполнение по устойчивости к механическим воздействиям | виброустойчивое и вибропрочное группы N1 по ГОСТ Р 52931 |

Диапазоны измерений основных параметров:

| Параметр | Диапазон | Возможность задания договорного значения |
| --- | --- | --- |
| тепловая энергия, ГДж (Гкал), масса т, объем, м3 | 0…9999999,9 |  |
| Тепловая мощность, ГДж/ч (Гкал/ч) | 0…999999 | + |
| Массовый (объемный) расход, т/ч (м3/ч ) |  | + |
| Температура воды, ºС | 3…150 | + |
| Разность температур, ºС | 3…147 |  |
| Давление, МПа (кгс/см2) | 0…1,6 (0…16) | + |
| Время наличия питания (час:мин) Время отсутствия питания (час:мин) Времена событий ТС (час:мин) Время безаварийной работы ТС (час:мин) | 0…99999:59 |  |

Метрологические характеристики:

| Измеряемая величина | Допустимые пределы |
| --- | --- |
| Относительная погрешность измерений тепловой энергии при 148 оС ≥ Δt ≥ 2оС | +3% при 10оС >Δt≥3оС +1% при 147оС ≥Δt ≥10оС |
| Относительная погрешность измерений массы теплоносителя: | ±0,3% |
| Относительная погрешность измерений объема теплоносителя: | ±0,1% |
| Приведенная погрешность измерений давления: | ±0,3% |
| Абсолютная погрешность измерений температуры: | + 0,25оС |
| Абсолютная погрешность измерений разности температур | + 0,1оС |
| Относительная погрешность измерений времени: | ± 0,001% |