Термогигрометры ИВТМ-7 / Щ Основные характеристики.

| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
| --- | --- |
| Основная погрешность измерения относительной влажности, % (для исполнения преобразователя ИПВТ—03—...—2В / ИПВТ—03—...—3В) | ±2,0 / ±1,0 в диапазоне 0...60% |
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
| Диапазон измеряемых температур и абсолютная погрешность измерения температуры | см. таблицу преобразователей |
| Единицы представления влажности | % отн. влажн., Твт.т., г/м3 |
| Количество точек автоматической статистики | 8000 |
| Питание прибора, В | 220±22 В, 50±1 Гц или 6...24 В постоянного тока |
| Тип индикатора | Светодиодный |
| Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 6 |
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB, RS-485 |
| Нагрузочная способность реле | 7А при 220В |
| Токовый выход: |  |
| Диапазон изменения выходного тока, мА | 0…5, 0…20, 4…20 |
| Дискретность изменения выходного тока, мкА | 19,5 |
| Максимальное сопротивление нагрузки, Ом | 300, 1000, 300 |
| Масса блока измерения, кг, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 100×50×115 |
| Рабочие условия применения блока измерения: |  |
| — температура воздуха, °С | -40…+50 |
| — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 |
| — атмосферное давление, кПа | 84…106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |