Технические данные   FLIR One Pro

| Общие | FLIR One Pro |
| --- | --- |
| Спецификации | MFi (iOS version), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233 |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C – 35 °C |
| Нерабочие температуры | -20 °C to 60 °C |
| Размер | 68 мм x 34 мм x14 мм |
| Вес | 36.5г |
| Испытание на механический удар | Падение с высоты 1.8м |
| Изображение |  |
| ИК и оптическая камеры с технологией MSX |
| Теплочувствительный датчик | Размер пикселя: 12 мкм; Спектральный диапазон: 8-14 мкм |
| ИК разрешение | 160x120 |
| Оптическое разрешение | 1440x1080 |
| Горизонтальное/вертикальное поле зрения | 55 ° ± 1 ° / 43 ° ± 1 ° |
| Частота кадров | 8.7 Гц |
| Фокус | Фиксированное фокусное расстояние от 15 см |
| Измерение |  |
| Диапазон температур | -20 °C to 400 °C |
| Точность | ±3% или ±5% Процент различия между температурой окружающей среды и температурой визуализируемого трёхмерного пространства. Применяется через 60 сек после запуска, когда устройство находится в температурном диапазоне от 15°C до 35°C и визуализируемое трёхмерное пространство находится в температурном диапазоне от 5°C до 120° |
| Тепловая чувствительность (MRDT) | 150mK |
| Установочные параметры излучения | Матовый: 95%, перламутровый: 80%, полуглянцевый: 60%, глянцевый: 30% отраженная фоновая температура 22°C |
| Затвор | Автоматический / ручной |
| Электропитание |  |
| Время работы аккумуляторнойбатареи | 1 час |
| Время заряда аккумуляторнойбатареи | 40 мин. |
| Интерфейсы |  |
| Видео | Штыревой разъём (iOS), штыревой micro USB разъём (Android) |
| Зарядка | Гнездо micro USB разъёма (5V / 1А) |
| Приложение |  |
| Отображение / запись видеоизображений и неподвижных изображений (стоп-кадров) | 1440x1080 |
| Форматы файлов | Неподвижные изображения – радиометрический формат jpeg; Видеоизображения - MPEG-4 (формат файлов MOV (iOS), MP4 (Android)) |
| Режимы записи | Видеозапись, стоп-кадр, замедленная, покадровая съёмка |
| Цветовые палитры | Серая, горячая, холодная, железо, радуга, контраст, Арктика, лава и цветовой круг. |
| Точечный экспонометр | Выключен / °C/°F, Разрешение 0.1°C/0.1°F |
| Регулируемое по технологии | От 0,3 м |
| MSX расстояние |  |
| Монитор заряда батареи | 0 – 100% |