| Характеристики | 1551A Ex | 1552A Ex |
| --- | --- | --- |
| Диапазон температур | от -50 °C до 160 °C (от –58 °F до 320 °F) | От -80 °C до 300 °C (от –112 °F до 572 °F) |
| Погрешность (1 год) | ± 0,05 °C (± 0,09 °F) |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Тип датчика | 100 Ом, тонкопленочный ТС | 100 Ом, проволочный ПТС |
| Температурный коэффициент датчика | номинальный 0,00385 Ом/Ом/°C |
| Длина датчика | ≤ 10 мм | ≤ 30 мм |
| Положение датчика (от кончика корпуса) | 3 мм (0,1 дюйма) |
| Минимальная глубина погружения | 7 см (2,8 дюйма) | 12 см (4,8 дюйма) |
| Материал корпуса датчика | Нержавеющая сталь |
| Время отклика | датчик диаметра 4,8 мм (3/16 дюйма): 14 секунд датчик диаметра 6,35 мм (1/4 дюйма): 21 секунд |
| Гистерезис датчика | ± 0,01 °C |
| Разрешение по температуре | По выбору пользователя: 0,1; 0,01; 0,001 (по умолчанию 0,01) |
| Частота выборки | По выбору пользователя: 0,5 секунд, 1 секунда, 2 секунды (по умолчанию 1 секунда) |
| Диапазон рабочих температур дисплея | от -10 °C до +50 °C |
| Разрешение по температуре | По выбору пользователя: 0,1; 0,01; 0,001 (по умолчанию 0,01) |
| Частота выборки | По выбору пользователя: 0,5 секунд, 1 секунда, 2 секунды (по умолчанию 1 секунда) |
| Диапазон рабочих температур дисплея | от -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F), относительная влажность 0% - 95%, без конденсации |
| Опциональная регистрация данных1 | Сохранение до 10 000 записей с меткой времени во внутреннюю память |
| Интервалы регистрации1 | 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд или 60 секунд; 2 минуты, 5 минут, 10 минут, 30 минут или 60 минут |
| Сглаживание | Усреднение от 2 до 10 последних показаний (ВКЛ/ВЫКЛ, 2, 5, 10) |
| Связь | Стереоразъем RS-232 (доступ только к параметрам калибровки) |
| Переменный ток | Отсутствует |
| Питание постоянного тока | 3 батареи AAA, стандартный срок службы при отключенной подсветке дисплея составляет 300 часов |
| Соответствие требованиям по ЭМС | EN61326:2006 приложение C; CISPR II, ред. 5.0-2009; класс "B" |
| Класс защиты корпуса | IP50 |
| Размеры (В x Ш x Г) | 114 мм x 57 мм x 25 мм (4,5 дюйма x 2,25 дюйма x 1,0 дюйм) |
| Вес | 196 г (6,9 унции) |
| Калибровка (включена) | Аккредитация NVLAP в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологии (США) |
| Определение характеристик | CVD | ITS-90 |