| Основные характеристики |
| --- |
| IFOV со стандартной линзой (пространственное разрешение) | 1,31 мрад |
| Разрешение детектора | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
| Поле зрения | 24° (Г) x 17° (В) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) |
| IFOV с дополнительным телеобъективом | 0,65 мрад |
| Поле зрения | 12° (Г) x 9° (В) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) |
| IFOV с дополнительным широкоугольным объективом | 2,62 мрад |
| Поле зрения | 46° (Г) x 34° (В) |
| Минимальное расстояние фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюймов) |
| SuperResolution (Сверхразрешение)* | В программном обеспечении |
| Увеличение резкости изображения | - |
| Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Да, для стабильно четких изображений. Каждый. Раз. Всегда. |
| Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до цели для получения точных сфокусированных изображений и отображает расстояние на экране |
| Расширенная ручная фокусировка | Да |
| Потоковое видео (дистанционный дисплей) | Через USB или WiFi |
| Сенсорный экран (емкостный) | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером 14,4 см (5,7 дюйма) с подсветкой |
| Беспроводное подключение | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через WiFi и LAN (при наличии) |
| Технология IR-Fusion® | Да |
| Режим AutoBlend™ | Да |
| Picture-In-Picture (PIP): режим «кадр в кадре» | Да |
| Непрерывная работа AutoBlend™ | - |
| Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Вращающийся (поворотный объектив) >180 градусов |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) |
| Режим фильтрации (улучшение NETD) | ≤ 0,04 °C при температуре объекта 30 °C (40 мK) |
| Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Регулируемые на сенсорном экране уровень / диапазон | Да. Диапазон и уровень можно легко и быстро отрегулировать простым прикосновением к экрану. |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 C (5,4 F) |
| Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) | Для промышленного применения, 5 мегапикселей |
| Частота кадров | Модели 60 или 9 Гц |
| Лазерный указатель | Да |
| Светодиодный фонарик | Да |
| Цифровое увеличение | 2x, 4x |
| Хранение данных и захват изображений |
| Расширенные функции памяти | Съемная карта памяти micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на USB, непосредственная загрузка через подключение USB к ПК |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Редактирование изображений после создания (на камере) | Да. Проведение анализа на камере в полевых условиях. |
| Расширенные текстовые аннотации | Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем опции. |
| Форматы файлов | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg и .avi) файлов не требуется программное обеспечения для анализа |
| Просмотр содержимого памяти | Полноразмерный просмотр и просмотр в виде миниатюр |
| Программное обеспечение | ПО SmartView®, Fluke Connect™ (при наличии) и мобильное приложение SmartView® — программное обеспечение для подробного анализа и составления отчетов |
| Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |
| Голосовая аннотация | Максимальное время записи одного изображения — 60 секунд, возможен просмотр записи на камере; в комплект входят наушники с Bluetooth соединением |
| IR-PhotoNotes™ | Да |
| Текстовая аннотация | Да |
| Видеозапись | Стандартная и радиометрическая |
| Файловые форматы видео | Нерадиометрический (MPEG — кодировка .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) |
| Удаленное управление и работа (для решения нестандартных и сложных задач) | - |
| Автозахват (температура и интервал) | Да |
| Аккумулятор |
| Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) | Два литий-ионных "интеллектуальных" аккумуляторных источника питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
| Ресурс аккумулятора | Три часа непрерывного использования с одним батарейным источником питания |
| Время зарядки аккумуляторов | Полная зарядка — 2,5 часа |
| Время заряда аккумулятора | Двухсекционное зарядное устройство или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
| Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки |
| Функции энергосбережения | Настраиваемые пользователем режимы сниженного энергопотребления и отключения питания |
| Температурные измерения |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до +850 °C (от -4 °F до +1562 °F) |
| Погрешность | ±2 C или 2 % (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
| Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (по номеру и таблице) |
| Экранная компенсация фоновой температуры | Да |
| Экранная подстройка пропускания | Да |
| Цветовые палитры |
| Стандартные палитры | 8: "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета металла, градации серого, градации серого инвертированная |
| Палитры Ultra Contrast™ | 8: "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высокого контраста Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагрева металла Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra |
| Общие характеристики |
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокотемпературная и низкотемпературная |
| Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) без батарей |
| Относительная влажность | от 10 % до 95 % без конденсации |
| Измерение температуры в центральной точке: | Да |
| Точечная температура | Маркеры горячих и холодных точек |
| Настраиваемые пользователем точечные маркеры | 3 настраиваемых пользователем точечных маркера |
| Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый блок измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД |
| Безопасность | IEC 61010-1: категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая ЭМ-среда CISPR11, Группа 1, Класс А |
| Австралийский RCM | IEC/61326-1 |
| US FCC | CFR 47, часть 15 подчасть B |
| Вибрация. | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), 2.5g IEC 68-2-6 |
| Ударопрочность: | 25 G, IEC 68-2-29 |
| Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 1 метр (3,4 фута) со стандартным объективом |
| Размеры (В × Ш × Д) | 27,3 см x 15,9 см x 9,7 см (10,8 дюйма x 6,3 дюйма x 3,8 дюйма) |
| Масса (с аккумулятором) | 1,5 кг (3,3 фунта) |
| Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) |
| Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения |
| Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
| * Скоро ожидается после обновления прошивки |

Информация для заказа

| LK-TiX520-9Hz В комплект входят: Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая универсальные адаптеры переменного тока) Два прочных литий-ионных "интеллектуальных" батарейных источника питания Кабель USB Видеокабель HDMI Наушники с Bluetooth соединением (при наличии) Прочный жесткий футляр для переноски Регулируемый ремешок для ношения на шее и на руке Флеш-накопитель с программным обеспечением SmartView® и руководствами пользователя Регистрационная карточка гарантии и сертификат калибровки FLK-TiX520-60Hz В комплект входят: Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая универсальные адаптеры переменного тока) Два прочных литий-ионных "интеллектуальных" батарейных источника питания Кабель USB Видеокабель HDMI Наушники с Bluetooth соединением (при наличии) Прочный жесткий футляр для переноски Регулируемый ремешок для ношения на шее и на руке Флеш-накопитель с программным обеспечением SmartView® и руководством пользователя Регистрационная карточка гарантии и сертификат калибровки Thermal Imaging Accessories BOOK-ITP Введение в принципы термографии Программное обеспечение Программное обеспечение SmartView ПО для анализа и создания отчетов Fluke SmartView® — входит в комплект каждой инфракрасной камеры и визуального инфракрасного термометра Fluke, загрузить » Загрузить мобильное приложение Fluke SmartView в App Store - поиск по словам "SmartView" Элементы питания и сетевые адаптеры АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI FLK-TI-SBP4 Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiX520 и TiX560. |  |
| --- | --- |