## РЕЛЕ OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION G2RV-SL700 AC230

Модуль реле,                                                                SPDT, 230V AC
Тип реле:                                                                    общего назначения
Номинальное напряжение катушки при переменном токе: 230V AC
Максимальный ток через контакты:                                          6A
Номинальное напряжение переменного тока на контактах: 250V
Номинальное напряжение на конактах при постоянном токе: 30V
Конфигурация контактов:                                                  SPDT
Тип катушки: переменный ток                                            (AC)
Ток катушки:                                                                      7.9 мА
Номинальная рабочая мощность                                  : 1.7VA
Тип монтажа реле:                                                           Plug In
Внешняя длина / высота:                                              106.7 мм
Внешняя ширина:                                                           92.7 мм
Внешняя глубина:                                                             6.2 мм
Максимальный ток через контакты (при переменном токе): 6A
Максимальный постоянный ток через контакты:                6A
Максимальное напряжение на контактах (при переменном токе): 250V AC
Максимальное напряжение на контактах при постоянном токе: 30V DC
Тип установки:                                                               Plug In
Число полюсов:                                                                         1
Максимальная рабочая температура:                             55°C
Серия:                                                                                G2RV
Минимальная температура работы:                                 -40°C
Мощность катушки на переменном токе:                   1.7VA
Сертифицировавшие организации:                       VDE, CE
Утверждающие категории:                                                UL
Материал контактов:                                                   AgSnin
Сопротивление контактов:                                       100 мОм
Допустимый ток:                                                                  6A
Диэлектрическая прочность между катушкой и контактом: 4000V AC
Диэлектрическая прочность между контактами: 1000V AC
Сопротивление изоляции:                                       1000 МОм
Прочность изоляции:                                                 500V DC
Время срабатывания                                                     : 20 мс
Время отпускания:                                                          40 мс
Наибольший переключаемый переменный ток:              6A
Максимальный переключаемый постоянный ток:          6A