| Характеристики |
| --- |
| Проникающий зонд |
| Тип сенсора | NTC |
| Диапазон измерения | -50 ... +250 °C |
| Разрешение | 0.1°C/°F/°R |
| Погрешность (± 1 цифра) | ±1.0°C (- 50…- 30.1° C); ±0.5° C (-30…-9 9.9°C) ±1% от показ ания (+100 …+250 °C) |
| Быстродействие | t99 10с (в подвижной жидкости) |
| Частота измерения | 0,5 с |
| Инфракрасное измерение |
| Расстояние до точки замера | 10:1 + диаметр отверстия объектива (12 мм) |
| Указание точки замера | 2-х точечный лазерный целеуказатель |
| Спектр. диапазон | 8 ... 14 µm |
| Диапазон измер. | -30... +250 °С |
| Разрешение | 0.1°C/°F/°R |
| Погрешность (± 1 цифра) | ±2.5°C (-3 0…-2 0.1°C ); ±2°C (-20… +100.0 °C) ±1.5 °C или ± 1.5% от показа ния ( ост. диап . ) |
| Частота измерения | 0,5 с |
| Общие характеристики |
| Рабочая температ. | -20 … +50 °C |
| Температ. хранения | -30 … +50 °C |
| Тип батареи | 2 батарейки типа ААА |
| Ресурс батареи | 10 ч (при 25°С) |
| Материал/Корпус | ABS/TPE/PC, отл. под давл. цинк, нерж. сталь |
| Класс защиты | IP65 |
| Дисплей | ж/к, однострочный, с подсветкой |
| Auto-Off | 1 мин: со слож.зондом, 10 мин: с раскр.зондом |
| Стандарты | EN 61326-1:2006, Class B, лазер Class 2: DIN EN60825-1:2007 EN 13485 |
| Размеры | 248 х 48 х 21 мм (с раскр.зондом), 178 х 48 х 21 мм (со сложен. зондом) |
| Вес | 197 г (с батарейками) 174 г (без батареек) |