Технические характеристики Температура хранения -30 ... +70 °C Рабочая температура -20 ... +50 °C Тип батарейки Alkali manganese, mignon, Type AA Срок службы батарейки 200 часов (typical vane measurement) Вес 450 г. Габариты 225 x 74 x 46 мм ABS/TPE/Metal Тип зонда Тип Т(Cu-CuNi) Диапазон измерений -200 ... +400 °C Погрешность ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.3% от изм. знач. (в ост. диапазоне) Разрешение 0.1 °C Тип зонда NTC Диапазон измерений -50 ... +150 °C Погрешность ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C) ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне) Разрешение 0.1 °C Тип зонда Тип К Диапазон измерений -200 ... +1370 °C Погрешность ±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0.2 °C +0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне) Разрешение 0.1 °C Тип зонда СО2 Диапазон измерений 0 ... +10000 ppm CO2 Разрешение 1 ppm CO2 Тип зонда Дифференциальное давление Диапазон измерений 0 ... +25 гПа Погрешность ±0.02 гПа (0 ... +2 гПа) 1% от изм. знач. (в ост. диапазоне) Разрешение 0.01 гПа Тип зонда Люкс (уровень освещенности) Диапазон измерений 0 ... +100000 Люкс Разрешение 1 Люкс / 0.1 Hz Тип зонда Зонд абсолюного давления Диапазон измерений 0 ...+2000 гПа Разрешение 0.1 гПа Тип зонда Датчик влажности, емкостной Диапазон измерений 0 ... +100 % отн.влажн. Разрешение 0.1 % отн.влажн. Тип зонда С обогреваемой струной Диапазон измерений 0 ... +20 м/с Разрешение 0.01 м/с Тип зонда Крыльчатка Диапазон измерений 0 ... +60 м/с Разрешение 0.01 м/с (60 vane) 0.1 м/с (16 vane) Номер заказа 0563 4354