Технические характеристики DT-9875

| Детектор |  |
| --- | --- |
| Материал детектора | микроболометр uFPA, aSi |  |
| Спектральный диапазон | 8~14μm |  |
| Технология | 25 мкм |  |
| Размер матрицы | 160×120 |  |
| Чувствительность | 0,080 мК |  |
| Оптика |  |
| Объектив | 7,5 мм (опц.: 11мм, 22мм, 33 мм) |  |
| Масштабирование изображения | х 20, плавное масштабирование |  |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,2 м |  |
| Поворот изображения | 0°- 360°, с шагом 1° |  |
| FOV | 29,8° × 22,6° |  |
| Пространственное разрешение | 3,33 mrad |  |
| Параметры изображения |  |
| Функции изображения | картинка в картинке, ИК-изображение, изображение в видимом диапазоне |  |
| PiP | ИК-изображение поверх изображения в видимом диапазоне, изображение в видимом диапазоне поверх ИК-изображения |  |
| Количество палитр | 5 |  |
| Встроенная камера видимого диапазона | 640 х 480 |  |
| Измерение температур |  |
| Диапазон измерения | от -20 °С до +400 °С |  |
| Погрешность | ± 2% или 2°С |  |
| Функции анализа |  |
| Измерительные маркеры | 3 |  |
| Коэф. излучательной спсобности | от 0,1 до 1,0; шаг 0,01 |  |
| Измерительные линии | 2 (вертикальная, горизонтальная) |  |
| Измерительные области | 3 (определение для каждой минимально, максимальной и средней температур) |  |
| Изотерма | выделение цветом заданного температурного интервала |  |
| Автоматическое детектирование холодных и горячих областей | автоматическая установка маркеров на наиболее горячие/холодные области |  |
| Дельта-измерения | измерение разности температур между опорной температурой и температурой в измеряемой точке |  |
| Коррекция температур | учет значений: коэф. излучательной способности, внешней температуры, влажности, расстояния |  |
| Хранение изображения |  |
| Тип памяти | 4GB microSD карта |  |
| Формат изображения | JPEG, более 1000 изображений |  |
| Видеозапись | да |  |
| Видео формат | MPEG-4 640 x 480 @ 30fps, более 60 минут |  |
| Питание |  |
| Источник питания | Li-Ion батарея |  |
| Время работы аккумулятора | 4 часа непрерывной работы |  |
| Интерфейс |  |
| USB | передача изображения и видео на ПК |  |
| Wi-Fi | есть, передача изображения и видео на мобильные устройства |  |
| Video-out | композитное PAL/NTSC |  |
| Параметры окружающей среды |  |
| Рабочая температура | от -20 °С до +50 °С |  |
| Температура хранения | от -40 °С до +70 °С |  |
| Влажность | от 10% до 90%, без конденсации |  |
| Инкапсуляция | IP65 |  |
| Устойчивость к падению | 2 м. |  |
| Устойчивость к удару | 25g, (IEC60068-2-29) |  |
| Устойчивость к вибрации | 2g, (IEC60068-2-6) |  |
| Физическая характеристика |  |
| Габариты | 243 мм × 103 мм × 160 мм |  |
| Масса | 920 гр. |  |
| Комплектация |  |
|  | кейс, объектив 7,5 мм, зарядное устройство, батареи, крепление к треноге, наушники, кабель USB, карта microSD, программное обеспечение, руководство пользователя. |  |

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.