| Функция Измерение или моделирование | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 0 - 100 мВ 0 - 10 В (источник) 0 - 20 И (источник) 0 - 30 В (измерение) | 0,01 мВ 0,01 В 0,01 В 0,01 B | 0.01% 0,02% показ. + 2 зн.ц. | Макс. нагрузка 1 мА |
| Сила тока (мА) | 0 - 24 | 0,001 мА | 0,01%;0,02% показ. + 2 зн.ц. | Макс. нагрузка: 725/726: 1000 Ом 725Ex: 500 Ом |
| Напряжение (мВ) | 10,00 мВ - 75 мВ | 0,01 мВ | 0,01% 0,02% отсч. + 1 ед |  |
| Сопротивление | 0 - 3200 Ом (измерение) 15 - 3200 Ом (источник) 5-4000 Ом | 0,01 - 0,1 Ом 0,1 Ом | 0,10 - 1 Ом 0,015% |  |
| Частота | 1 CPM - 10 кГц | 5 разрядов | 0,05% + 1 ед | Прямоугольная форма |
| Питание петли тока | 725/726:24 В пост. тока 725Ex: 12B пост.тока | Не применяется | 10% |  |
| Термопары | J,K,T,E,L,N,U, XK | 0,1°C, 0.1°F | До 0,7°C до 0,2°С |  |
| Термопары | B,R,S, BR | 1°C, 1°F | До 1,7°C до 1,2°С |  |
| Резистивные датчики температуры | Cu (10), Ni120 (672) Pt 100, 200, 500, 1000 (385) Pt 100 (3916) Pt 100 (3926) | 0,1°C 0.1°F | до 0,15°С До 0,2°C |  |