Технические характеристики тепловизора, FLUKE Ti55FT-20, ( FLUKE Ti50FT-20)

| Измерительные характеристики |
| --- |
| Диапазон измеряемых температур | -20 ... 600 °С (опционально до 1200°С)(350°С) |
| Разрешающая способность по температуре | 0,08 °С |
| Погрешность | ±2 °С / ±2% |
| Тепловая чувствительность при 30°С | До 0,05°С (0.07 °С) |
| Скорость получения данных детектором/ Частота кадров | 60 Гц/60 Гц |
| Рабочие режимы камеры | Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") |
| Тип приемника излучения | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица |
| Размер приемника излучения | 320 х 240 |
| Спектральная чувствительность | 8 ... 14 мкм |
| Поле зрения | 23°х17° (для стандартного объектива) |
| Минимальное фокусное расстояние | 15 см |
| Пространственное разрешение | 1,3 мрад |
| Память для хранения термограмм | Флеш-карта, достаточно для хранения более 1000 термограмм |
| Общие данные |
| Диапазон рабочих температур | От -10 °C до +50 °C |
| Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
| Относительная влажность | Для работы и хранения: от 10% до 95%, без конденсации |
| Питание | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях |
| Ресурс аккумулятора | 2 часа непрерывной работы |
| Питание от сети | Сетевой адаптер на 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (только для модели Ti45) |
| Функции энергосбережения | Автоматическое отключение или переход в "Спящий" режим (определяется пользователем) |
| Водо-и пыленепроницаемый | Степень защиты IP54 |
| Размеры (ВхШхГ) | 162 мм х 262 мм х 101мм |
| Вес | 1,85 кг |