| НПК ТАИР | Коаксиальный широкополосный усилитель | ADT3-0045 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 МГц – 45 ГГц |

Особенности

- Широкая полоса рабочих частот

- Коэффициент усиления 25 дБ

- Хорошая равномерность коэффициента усиления,

±1,5 дБ в диапазоне рабочих частот

- Низкий коэффициент шума

<5 дБ в диапазоне частот от 1 до 26 ГГц

- Защита от переполюсовки напряжения питания

- Одно напряжение питания от +11 до + 15 В

Применение

- Измерительные системы и приборы

- 4G, 5G

- Спутниковая связь

- Промышленность, наука и медицина

Описание продукта

Усилитель ADT3-0045 – это коаксиальный сверхширокополосный усилитель, работающий в диапазоне от 10 МГц до 45 ГГц. Встроенный DC-DC преобразователь позволяет питать усилитель от одного напряжения положительной полярности в диапазоне от 11 до 15 Вольт. Дополнительная защита цепей питания от переходных процессов постоянного тока, перенапряжения и переполюсовки снижает вероятность поломки из-за неправильного обращения.

Широкая полоса рабочих частот, средний уровень выходной мощностью позволяет использовать усилитель в измерительных приборах, системах и комплексах.

Основные технические характеристики

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Диапазон рабочих частот | от 10 МГц до 45 ГГц |  |
| Коэффициент усиления | 25 дБ | от 20 дБ на заказ |
| Неравномерность коэффициента усиления в полосе рабочих частот | ±1,5 дБ |  |
| Коэффициент шума | не более 7 дБ | не более 5 дБ от 1 до 26 ГГц |
| IP3 по выходу | +29 дБм до 20 ГГц +25 дБм до 45 ГГц |  |
| Выходная мощность | +18 дБм до 20 ГГц +14 дБм до 45 ГГц | при компрессии коэффициента усиления на 1 дБ |
| КСВН по входу | не более 1,8 |  |
| КСВН по выходу | не более 1,8 |  |
| Напряжение питания | от +11 до +15 В |  |
| Потребляемый ток | 0,2 А при 12 В |  |

Условия эксплуатации

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха (рабочая) | от -40°C до +50°C |
| Температура окружающего воздуха (хранения) | от -50°C до +70°C |
| Относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25°C | не более 90% |
| Максимальный допустимый уровень входной мощности | не более +13 дБм |
| Допустимое напряжение постоянного тока на входе питания | -0,5 В … +15,5 В |
| Максимально допустимый уровень напряжения постоянного тока на входе и выходе | не более ±6 В |

Габаритные размеры и масса

Масса без упаковки не более 0,1 кг.