| Количество каналов | 2 |
| --- | --- |
| Цифровой выход | 8 |
| Частотный диапазон ОТ | 1 мкГц |
| Частотный диапазон ДО | 250 МГц ( 350 МГц) |
| Выходной уровень (максимум) | 6Впик (опция – до 12 В пик) |
| Выходной импеданс (Ом) | 50 или 5 Ом (выбор) |
| ЦАП (бит) | 16 |
| Память (СПФ) | 128 МБ (опция – до 1024 МБ) |
| Виды модуляции | AM, ЧМ, ИM, ЧМн, ФМн, ШИМ и ГКЧ |
| Пакетный режим | да |
| Особенности | Генератор смешанных сигналов (Mixed Signal) - 2 аналоговых кан. + 8 цифровых выходов. Генератор «3 в 1» - функциональный (AFG), произвольной формы по технологии прямого цифрового синтеза DDS (thrue Arb) и цифровых последовательностей (Digital pattern). Частота дискретизации до 1 ГГц. Режим формирования произвольного сигнала из различных сегментов (1... 16.384) с возможностью циклического повторения в последовательности (1...4.294.967.294) или бесконечно (infinite). ОГ ± 2E-6. Опция увлечения амплитуды до 12 Впик/ 50 Ом (T3AWG3-HV). Опции увеличения внутренней памяти 256 МБ (T3AWG3-M), 512 МБ (T3AWG3-X), 1024 МБ (T3AWG3-XL). Аппаратное смещение (HW) обеспечивает уникальный диапазон Uвых в пределах |
| Интерфейс | USB2.0 (1), USB3.0 (1), LAN (Ethernet 10/100/1000 ВaseT), PS/2 (2) |