| № № п/п | Наименование оборудования |  | Тип оборудования | Производитель 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельное отделение |  |  |  |
|  | Водогрейный котел, Реконструкция существующего, в том числе: устанавливаются новые приборы КИП и А |  | ПТВМ-30М Номинальная теплопроизводительн ость 35 Гкал/ч, максимальный расход воды 400 т/ч, Номинальный расход газа 5,2 тыс м3/ч, номинальный расход мазута 4.355 т/ч |  |
|  | Горелки (газо-мазутные) с автоматикой |  | МГМГ-6 Номинальная тепловая мощность 5,7 Гкал/ч; Номинальный расход газа на горелку 0,49 тыс м3/ч Номинальный расход мазута на форсунку 0,620 т/ч |  |
|  | Дымосос 315 кВт, 6000В |  | ДН-21МГМ Производительность 143тыс. м3/ч; л Напор 585 кг/м марка электродвигателя A03-400M-6Y3, мощность 315 кВт | " |
|  | Замена труб |  | 60x4 Ст.20 |  |
|  | Обмуровка котлов, м2 |  | толщина 120мм |  |
|  | Водогрейный котел Реконструкция существующего, в том числе: устанавливаются новые приборы КИП и А |  | КВГМ-50 Номинальная теплопроизводительн ость 50 Гкал/ч, максимальный расход воды 618 т/ч, Номинальный расход газа 6,26 тыс м3/ч, номинальный расход мазута 5.75 т/ч |  |

|  | Горелки(газо-мазутные) с автоматикой |  | РГМГ-20 Номинальная тепловая мощность 20 Гкал/ч; Номинальный расход газа на горелку 2,65 тыс м3/ч Номинальный расход мазута на форсунку 2,25 т/ч Давление газа перед горелкой 3400 кг/м2 Давление мазута прерд форсункой 2 кг/см |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дымосос 315 кВт, 6000В |  | ДН-21ГМ Производительность 143тыс. м /ч; Напор 585 кг/м2 марка электродвигателя АОЗ-400М-6УЗ, мощность 315 кВт |  |
|  | Замена труб |  | 60x4 Ст.20 |  |
| 3 | Водогрейный котел с автоматикой |  | ПТВМ-ЗОМ Номинальная теплопроизводительн ость 35 Гкал/ч, максимальный расход воды 400 т/ч, Номинальный расход газа 5,2 тыс м3/ч, номинальный расход мазута 4.355 т/ч |  |
| 4 | Паровой котел с автоматикой |  | ДКВР 6,5/1 ЗГМ Номинальная паропроизводительн ость 6,5 т/ч Пар насыщенный Номинальный расход газа 0,7 тыс м3/ч, номинальный расход мазута 0.55 т/ч |  |
|  | Насосное отделение |  |  |  |
| 1 | Подпиточные насосы (замена) с электродвигателем 4АМН225М4 75 кВт, 380 В, 1450 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | ДЗ 20/50 Производительность насоса 320 м3/ч Напор 50 м |  |
| 2 | Насос сетевой зимний (замена) с электродвигателем А4-400У4 630кВт, 6000В с устройствами автоматики защиты |  | СЭ1250/140 Производительность насоса 1250 м3/ч Напор 140 м |  |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Число каналов | НМО722, НМО1022, НМО1522,НМО2022, НМО3522, HMO3032,HMO3042, HMO3052 | 2 |
|  | НМО724, НМО1024, НМО1524,НМО2024, НМО2524, НМО3524,HMO3034,HMO3044, HMO3054 | 4 |
| Число логических каналов | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024, НМО1522, НМО1524,НМО2022, НМО2024 | 8 |
|  | НМО2524, НМО3522, НМО3524,HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 16 |
| Разрядность АЦП, бит | 8 |
| Максимальная частота дискретизации на канал, ГГц | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024, НМО1522, НМО1524,НМО2022, НМО2024 | 1 |
|  | НМО2524 | 1,25 |
|  | НМО3522, HМО3524, HMO3032,HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 2 |
| Объем памяти на канал, Мбайт | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024, НМО1522, НМО1524,НМО2022, НМО2024 | 1 |
|  | НМО2524, НМО3522, НМО3524 | 2 |
|  | HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 4 |
| Полоса пропускания, МГц (при коэффициенте отклонения ≥5мВ/дел) | НМО722, НМО724 | от 0 до 70 |
|  | НМО1022, НМО1024 | от 0 до 100 |
|  | НМО1522, НМО1524 | от 0 до 150 |
|  | НМО2022, НМО2024 | от 0 до 200 |
|  | НМО2524 | от 0 до 250 |
|  | HMO3032, HMO3034 | от 0 до 300 |
|  | НМО3522, НМО3524 | от 0 до 350 |
|  | HMO3042, HMO3044 | от 0 до 400 |
|  | HMO3052, HMO3054 | от 0 до 500 |
| Полоса пропускания, МГц (при коэффициенте отклонения ≤2 мВ/дел) | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024 | от 0 до 20 |
|  | НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024,НМО2524, НМО3522, НМО3524 | от 0 до 100 |
|  | HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | от 0 до 200 |
| Время нарастания переходной характеристики, нс, не более | НМО722, НМО724 | 5 |
|  | НМО1022, НМО1024 | 3,5 |
|  | НМО1522, НМО1524 | 2,4 |
|  | НМО2022, НМО2024 | 1,75 |
|  | НМО2524 | 1,5 |
|  | HMO3032, HMO3034 | 1,166 |
|  | НМО3522, НМО3524 | 1 |
|  | HMO3042, HMO3044 | 0,875 |
|  | HMO3052, HMO3054 | 0,7 |
| Диапазонзначений коэффициентаразвертки | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024, НМО1522, НМО1524,НМО2022, НМО2024,НМО2524 | от 2 нс/дел до 50 с/дел |
|  | НМО3522, НМО3524, HMO3032,HMO3034, HMO3042, HMO3044,HMO3052, HMO3054 | от 1 нс/дел до 50 с/дел |
| Пределы допускаемой относительной погрешности по частотевнутреннего опорногогенератора | НМО722, НМО724, НМО1022, НМО1024, НМО1522, НМО1524, НМО2022, НМО2024 | ±50×10-6 |
|  | НМО2524, НМО3522, НМО3524, HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | ±15×10-6 |
| Диапазон значений коэффициента отклонения (КО) | входное сопротивление 50 Ом | НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024, НМО2524, НМО3522, НМО3524, HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | от 1 мВ/дел до 1 В/дел |
|  | входное сопротивление 1 МОм | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024 | от 1 мВ/дел до 10 В/дел |
|  |  | НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024, НМО2524, НМО3522, НМО3524,HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044,HMO3052, HMO3054 | от 1 мВ/дел до 5 В/дел |
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки коэффициента отклонения, % | ±2,0 |
| Диапазон установки постоянного смещения, В | от ± 0,2 до ± 20 |
| Минимальный уровень синхронизации от входов каналов осциллографа, дел, неболее |  | 0,8 |
|  | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024, НМО1522, НМО1524, НМО2022, НМО2024 при коэффициенте отклонения≤2 мВ | 1,5 |
|  | HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 при коэффициенте отклонения≤5 мВ | 1,0 |
| Минимальный уровень синхронизации от входа внешнего запуска, мВ, не более | НМО722, НМО724, НМО1022,НМО1024, НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024,НМО2524, НМО3522, НМО3524 | 300 |
|  | HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 500 |
| Источникисинхронизации | входы каналов, входвнешнего запуска,сеть питания, входы логических каналов |
| Режимызапуска | автоматический, ждущий, однократный |
| Видызапуска | по фронту испаду, по длительности импульса,по видеосигналу,по логическому условию, по событию,по последовательной шине данных |
| Входноесопротивление | НМО722, НМО724, НМО1022, НМО1024 | 1 МОм |
|  | НМО1522, НМО1524, НМО2022, НМО2024,НМО2524, НМО3522, НМО3524, HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 1 МОм, 50 Ом |
| Входнаяемкость | НМО722, НМО724, НМО1022, НМО1024,НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024, HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | (14±2) пФ |
|  | НМО2524, НМО3522, НМО3524 | (13±2) пФ |
| Габаритные размеры (длина хширина х высота), мм, не более | НМО722, НМО724, НМО1022, НМО1024,НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024 | 140 х 285 х 175 |
|  | НМО2524, НМО3522, НМО3524, HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 220 х 285 х 175 |
| Масса (без опций и аксессуаров),кг, не более | НМО722, НМО724, НМО1022, НМО1024,НМО1522, НМО1524, НМО2022,НМО2024 | 2,5 |
|  | НМО2524, НМО3522, НМО3524,HMO3032, HMO3034, HMO3042, HMO3044, HMO3052, HMO3054 | 3,6 |
| Рабочие условия эксплуатации: -температура окружающего воздуха, °С -относительная влажность воздуха при температуре 40 °С, % | от 5 до 40 до 80 |
| Хранение/транспортирование: -температура окружающего воздуха, °С -относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, % | отминус 20 до +70 до 70 |
| Времяпрогрева | 30 мин |

| 3 | Насос сетевой воды летний (замена) с электродвигателем 5АН280В4 160 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | Д500-63 Производительность насоса 500 м3/ч Напор 63 м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Электродвигатель на насос кислотной промывки 5A200L4, 45 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | - | " |
| 5 | Подогреватель химочищенной воды |  | 10x325x2000-3-15 Тепловая мощность 4,7 Гкал/ч |  |
| 6 | Деаэратор вакуумный (колонка) с автоматикой |  | ДВ200 Номинальная производительность 200 т/ч |  |
| 7 | Эжектор водструйный для вакуумного деаэратора |  | ЭВ-220 (Рвс=0,006кгс/см2) |  |
| 8 | Охладитель рабочей воды |  | 10x325x4000-1-16 Тепловая мощность 5 8 Гкал/ч |  |
| 9 | Бак деаэрированной воды |  | У=50м3 |  |
| 10 | Бак рабочей воды |  | V=16m3 |  |
| 11 | Насос рабочей воды, с эл.двигателем 5AM250S4 75 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | Д320/50 Производительность насоса 320 м3/ч Напор 50 м |  |
| 12 | Кран балка в помещении насосной 10 кВт, 380 В, 3000 об/мин |  | г/п 3,2 т |  |
| 13 | Бак аккумуляторы |  | У=3000м3 |  |
| 14 | Баки запаса исходной воды |  | У=2000м3 |  |
|  | Мазутное хозяйство с сооружениями |
|  | Мазутонасосная (восстановление) |  |  |  |
| 15 | Подогреватель мазута |  | ПМ-40-30 Максимальн ый Расход мазута 30 т/ч максимально е давление мазута 40 кг/см2, максимально е давление пара 10 кг/см2 |  |
| 16 | Насос мазутный 1 -го подъема с эл.двигателем BA160S6 11 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | 11180-2,5- 36/2,5Б-5 Производите льность 37,5 м3/ч Напор 2,5 |  |

|  |  |  | кг/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Насос мазутный 2-го подъемас эл.двигателем ВА160М6 15 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | Ш80-2,5- 36/2,5Б-10 Производите льность 37,5 м3/ч Напор 2,5 кг/см2 |  |
| 18 | Фильтр грубой очистки |  | ФМ-25-30- 40-(5) Максимальна я производител ьность 30 т/ч, максимально е давление 25 л кг/см |  |
| 19 | Фильтр тонкой очистки |  | Ду80 мм Максимальна я производител ьность 30 т/ч, максимально е давление 25 кг/см2 |  |
| 20 | Бак мазутоуловитель |  | 04900 V- 100м3 |  |
|  | Склад мазута Бак хранения мазута У=2000м3 |  | РВС-2000 |  |
|  | Приемно-сливное устройство мазута на 2 цистерны |  |  |  |
| 21 | Насос перекачки мазута с эл. двигателем АИР 160Мб 15 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | 11180-2,5- 37,5/2,5(Б)-10 Производите льность 37,5 м3/ч Напор 2,5 кг/см2 |  |
| 22 | Приемная емкость, м |  | 100 м3 |  |
|  | Химводоподготовка (расширение) |  |  |  |
| 23 | Фильтр Н-катионитный с голодной регенерацией |  | ФИПа1-3,0- 0,6 |  |
| 25 | Фильтр Na-катионитный |  | ФИПа1-3,0- 06 |  |
| 26 | Насос взрыхления Na-катионитных фильтров, с эл. двигателем 4AMH180S4 30 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | К160/30 (Производите льность-160 о м /ч, напор- 30 м в ст.) |  |

| 27 | Насос декарбонизованной воды 160 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | Д 500/65 (Производите льность-500 м3/ч, напор- 65 м в ст.) | " |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Насос химочищенной водыс электродвигателем 5АН280А2 160 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | СЭ-500-70-16 (500м3/ч, 70м) |  |
| 29 | Дренажный насосс эл.двигателем АИР180М2 30 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | X (О) 100-65- 200 (Производите льность-100 о м /ч, напор- 50 м в ст.) |  |
| 30 | Декарбонизатор с устройствами автоматики защиты |  | Б239 (Производите льность-300 м3/ч) |  |
| 31 | Насос исходной водыс электродвигателем 5АН280В4 160 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | Д 500/65 (Производите льность-500 м3/ч, напор- 65 м в ст.) |  |
|  | Наружное баковое хозяйство (расширение) |
| 32 | Бак взрыхления Na-катионитных фильтров |  | У=160м3 |  |
| 33 | Бак химочищенной воды |  | У=400м3 |  |
| 34 | Бак декарбонизованной воды |  | У=400м3 |  |
| 35 | Бак исходной воды |  | У=400м3 |  |
| 36 | Бак сбора дренажных вод |  | V=160m3 |  |
|  | Склад реагентов |  |  |  |
| 37 | Бак-мерник 26% раствора соли |  | V=7,5m3 |  |
| 38 | Катионит (тн) |  | КУ-2-8 |  |
| 39 | Подстилочный материал (тн) |  | Антрацит |  |
|  | Подкачивающая насосная на обратном трубопроводе |
| 40 | Насос сетевой с электродвигателем 5АН280А2 160 кВт, 380 В, 3000 об/мин с устройствами автоматики защиты |  | СЭ-500-70-16 (500м3/ч, 70м) | " |
| 41 | Кран мостовой ручной однобалочный 20 кВт, 380 В, 3000 об/мин |  | 3,2-10,8-9,0 Грузоподъем ность 3,2 т/ч |  |
| 42 | Грязевик |  | 25-500 |  |
| 43 | Трансформатор трехфазный масляный 400 кВА |  | ТМ-400/6-У1 |  |
| 44 | Трансформатор трехфазный масляный 1600 кВА |  | ТСЛЗ-1600/6- 0,4 |  |
| 45 | Ячейка КРУ на напряжение 6/10 кВ |  | К104 |  |
| 46 | Ячейка КРУ - 6 кВ |  | К 59 |  |

| 47 | Кабельная продукция, км | 0,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Запорная арматура, шт. |  | - |  |
| 59 | Трубопроводы (внутри котельной РК-3, перекладка тепловых сетей), км |  | - |  |
| 50 | Модульная транспортабельная котельная мощностью 18 МВт Котельная оснащена системой автоматики безопасности, средствами контроля, сигнализации и управления технологическими параметрами, предохранительными устройствами согласно требованиям КМК |  | - |  |
| 51 | Модульная транспортабельная котельная мощностью 9 МВт Котельная оснащена системой автоматики безопасности, средствами контроля, сигнализации и управления технологическими параметрами, предохранительными устройствами согласно требованиям КМК |  | - |  |