Технические характеристики портативных осциллографов серии R&S RTH Scope Rider

|  | R&S® RTH1002 | R&S® RTH1004 |
| --- | --- | --- |
| Система вертикального отклонения |
| Входные каналы | 2 осциллографических 1 мультиметр 8 логических (опция RTH-B1) | 4 осциллографических 8 логических (опция RTH-B1) |
| Полосы пропускания для аналоговых каналов | 60 МГц RTH1002 100 МГц RTH1002-B221 200 МГц RTH1002-B222 350 МГц RTH1002-B223 500 МГц RTH1002-B224 | 60 МГц RTH1004 100 МГц RTH1004-B241 200 МГц RTH1004-B242 350 МГц RTH1004-B243 500 МГц RTH1004-B244 |
| Максимальная входная частота для логических каналов | 250 МГц |
| Время нарастания переходной характеристики (расчетное) | <5,8 нс стандартно <3,5 нс с опцией RTH-B221 <1,75 нс с опцией RTH-B222 <1 нс с опцией RTH-B223 <700 пс с опцией RTH-B224 | <5,8 нс стандартно <3,5 нс с опцией RTH-B241 <1,75 нс с опцией RTH-B242 <1 нс с опцией RTH-B243 <700 пс с опцией RTH-B244 |
| Диапазон значений коэффициента отклонения по вертикали | от 2 мВ/дел до 100 В/дел |
| Импеданс аналоговые каналы | 1 МΩ+/-1%, 12 пФ +/-2 пФ |
| Импеданс логические каналы | 100 кΩ+/-2%, ~4 пФ |
| Максимальное входное напряжение | BNC-входы: CATIV 300 В (СКЗ), 424 В (пик) с пробникамиRT-ZI10 или -ZI11: CAT IV 600В, CAT III 1000 В |
| Система горизонтального отклонения |
| Диапазон временной развертки | от 1 нс/дел до 500 с/дел |
| Погрешность временной развертки | +/- 10×10-6 |
| Система сбора данных |
| Частота дискретизации аналоговые каналы | 1 х 5 ГВыб/с 2 х 2,5 ГВыб/с | 1 х 5 ГВыб/с 2 х 2,5 ГВыб/с 4 х 1,25 ГВыб/с |
| Частота дискретизации логические каналы | 8 х 1,25 ГВыб/с |
| Глубина памяти | 500 кТочек при дискретизации 5 Гвыб/с 250 кТочек/канал при дискретизации 2,5 Гвыб/с 125 кТочек/канал при дискретизации1,25 Гвыб/с |
| Вертикальное разрешение | 9 бит |
| Скорость обновления | до 50’000 осциллограмм/с |
| Система синхронизации |
| Источники синхронизации | входы аналоговых каналов, входы логических каналов (опционально) |
| Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный |
| Виды запуска | Стандартно: по фронту, по глитчу, по длительности импульса. Опционально (RTH-K19): ТВ/видео, по последовательности, по состоянию, по полярности импульса, по скорости нарастания, по окну, Data2clock , по последовательной шине данных, таймаут, по интервалу, (RTH-K1 и K2): по протоколу |
| Анализ осциллограмм |
| Автоматические измерения | до 33 измерений, разбитых по категориям амплитуда/ время/ частота/ мощность |
| Курсорные измерения | Амплитудные и временные |
| Математическая обработка | сложение, вычитание, умножение, деление, абсолютное значение, возведение в квадрат, инверсия |
| Тестирование по маске | тестирование по критерию годен/не годен; выбор реакции на событие: нет/ звуковой сигнал/ стоп одновременно до 5 масок |
| Дополнительные возможности |
| Регистратор данных | Одновременно до 4 каналов; Скорость измерений: 1/ 2/ 5 измерений в секунду; Глубина памяти: 2 млн. точек на канал |
| Цифровой вольтметр (DVM) | - | Источник: аналоговые каналы; Разрешение: 3 разряда; До 4 измерений; Измерение напряжения: DC, AC, AC+DC с индикацией макс/ мин./ среднего значения |
| Цифровой мультиметр (DMM) | Источник: 4 мм входы типа “banana”; Разрешение: 4 разряда; Одновременно 1 измерение; Типы измерения: напряжение, ток, сопротивление, неразрывность электрических цепей, тестирование диодов, температура, частота, емкость | - |
| Дисплей |
| Тип | Емкостной цветной сенсорный, диагональю7 дюймов |
| Разрешение | 800х480 пикселей (WVGA) |
| Общие характеристики |
| Интерфейсы | USB, LAN, micro SD card |
| Питание | Адаптер питания для сети переменного тока: 100-240В, 50-60Гц; Аккумуляторная батарея: емкость 72 Вт/ч, напряжение 11.25 В, время работы – около 4 ч |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 201×293×74 |
| Масса | 2,4 кг с аккумуляторной батареей |

Конец формы