| Характеристики вычислителя: |
| --- |
| Единицы измерения энергии. По выбору заказчика | GJ либо kWh |
| Интерфейс | Модуль RF, M-BUS, 4 водосчетчика |
| Пределы измерения диапазона температур | +5...+105°C |
| Пределы измерения диапазона разности температур | +3...+100°C |
| Тип датчиков температуры | Pt-500 |
| Автономное питание | Литиевая батарея 3,6 V 2,1 Ah |
| Габаритные размеры мм | 70×75×80 |

| Характеристики первичного преобразователя: | ДУ 15 | ДУ 15 | ДУ 15 | ДУ 20 | ДУ 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель первичного преобразователя | js90-0,6-NI | js90-1-NI | js90-1,5-NI | js90-1,5 | js90-2,5-NI |
| Минимальный расход при горизонтальном положении: м³/ч | 0,06 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,025 |
| Минимальный расход при вертикальном положении: м³/ч | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Номинальный расход: м³/ч | 0,6 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Порог чувствительности: м³/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0075 |
| Максимальный расход: м³/ч | 1,2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Предельно допустимая погрешность: | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% | +/- 2% |
| Максимальное рабочее давление: МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Рабочий диапазон температуры: °C | +5...+95 | +5...+95 | +5...+95 | +5...+95 | +5...+95 |
| Присоединение к трубопроводу резьбовое: | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ |
| Монтажная длина: мм | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |