| Наименование, тип | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Футляр №1 защитный | Кейс | 1 |
| Пресс переносной универсальный | ПУМ60М | 1 |
| Манометр цифровой индикацией -0,1-2,5 МПа | МО-05 | 1 |
| Манометр с цифровой индикацией 0-16 МПа | МО-05 | 1 |
| Манометр с цифровой индикацией 0-60 МПа | МО-05 | 1 |
| Футляр №2 защитный для манометра с цифровой индикацией 0,4-2,5 МПа. | Бокс | 1 |
| Футляр №3 защитный для манометра с цифровой индикацией 0-16 МПа. | Бокс | 1 |
| Футляр №4 защитный для манометра с цифровой индикацией 0-60 МПа. | Бокс | 1 |
| Футляр №5 защитный для набора переходников. | Бокс | 1 |
| Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | 080х012х25 | 4 |
| Кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | 016х020х25 | 2 |
| - штуцер | М20х1.5/G 3/8 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/G 1/8 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/G 1/4 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/G 1/2 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/М18х1,5 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/М18х1,0 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/М16х1,0 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/М16х1,5 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/М12х1,5 | 1 |
| - штуцер | М20х1.5/М10х1,0 | 1 |
| - ключ разводной |  | 2 |
| Струбцина L- 100 мм |  | 1 |
| - ключ шестигранный (набор) |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | РЭ | 1 |
| Защитный колпачек |  | 3 |
| Литиевые батарейки АА |  | 9 |
| Сетевой адаптер 220В - Mini USB |  | 1 |
| Набор салфеток |  | 1 |

Характеристики товара:

| Диапазон измерений давлений * | от минус 0,1 до 60 МПа, в том числе: а) избыточного давления в зависимости от подключенного многопредельного манометра цифрового МО-05 ( далее манометра МО-05 ): 2.1. От 0 до 40 Па с верхними пределами 6; 10; 16; 25 и 40 кПа. Допускается кратковременное давление перегрузки до 60 кПа. 2.2. От 0 до 0,25 МПа с верхними пределами 0,04; 0,06; 0,1; 0,16 и 0,25 МПа. Допускается кратковременное давление перегрузки до 0,6 МПа. 2.3. От 0 до 2,5 МПа с верхними пределами 0,4; 0,6; 1; 1,6 и 2,5 МПа. Допускается кратковременное давление перегрузки до 3,0 МПа. 2.4. От 0 до 16 МПа с верхними пределами 2,5; 4; 6; 10; 16 МПа. Допускается кратковременное давление перегрузки до 20 МПа. 2.5. От 0 до 60 МПа с верхними пределами 10; 16; 25; 40; 60 МПа. Допускается кратковременное давление перегрузки до 70 МПа. б) разряжение от минус 0,1 МПа до 0 производится на диапазоне 0,04 МПа и 0,4 МПа. |
| --- | --- |
| Предел допускаемой приведенной основной погрешности измерения давления на кождом поддиапазоне | не более ±γ 0,1; 0,15; 0,25; 0,4%. (в зависимости от поставки). |
| Вариация показаний | не превышает 0,5γ. |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды | %10°С + 0,5γ. |
| По устойчивости к климатическим воздействиям "ПОИСК-600" имеем исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ3,1* | для работы при температуре от +5°С до +50°С. |
| По защищенности от проникновения внутрь внешних твердых тел ( пыли и воды): | а) Футляр №1 (кейс) - IP67. б) Футляры защитные для хранения манометров МО-05 - IP67. в) Манометры цифровые МО-05 - IP65. г) Пресс переносной ПУМ-60М - IP65. |
| Электрическое питание | от трех литиевых батареек формата АА напряжение 1,5 вольта. |
| Время непрерывной работы манометра МО-05 | не менее 300 часов. Манометр МО-05 имеет три режима яркости свечения цифровой светодиодной индикации. Данная характеристика указана для низкого уровня свечения. При увеличении яркости свечения цифровой индикации, время непрерывной работы манометра МО-05 уменьшается. |
| Средняя наработка на отказ | не менее 100000 часов. |
| Срок службы: | не менее 12 лет. |
| Предельная температура хранения | от -55°С до +80°С. |
| Габаритные размеры "ПОИСК-600": | Длинна 55.90 см. Ширина 35.10 см. Высота 22.90 см. |
| Срок службы: | не менее 12 лет. |
| Масса "ПОИСК-600" в стандартной комплектации | не более 19 кг. |
| Плавучесть в соленой воде | Да. |