| Технические характеристики |
| --- |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47…1006 |
| Коэффициент усиления, дБ | 40±1 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 6 |
| Максимальный выходной уровень, дБмкВ наклон 8 дБ, 42к CENELEC, CSO/CTB < -60дБ наклон 0 дБ, 80 ТВК, CSO/CTB < -60 дБ | 114 112 |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 2 (вставка) |
| Регулировка усиления, дБ | 0…25 |
| Регулировка наклона АЧХ, дБ | 0…20 |
| Межкаскадная регулировка наклона АЧХ, дБ | 0…15 |
| Межкаскадная регулировка уровня, дБ | -6 / 0 (вставка) |
| Тип РЧ разъемов | 3/8" (F) |
| Затухание несогласованности, дБ | -18 (40 МГц) + 1,5 дБ/октаву |
| Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 30±1 |
| Наличие кабельного симулятора | Да |
| Глубина регулировки кабельного симулятора, дБ | -8 / 0 (вставка) |
| Потребляемая мощность при питании от сети, Вт, не более | 20 |
| Защита элементов от статических разрядов (ESD / Surge) | 2 kV/4 kV |
| Рабочий диапазон температур, °С | -20…+50 |
| Габаритные размеры, мм | 230х150х110 |
| Электропитание, В | 180…250 |
| Класс защиты | IP42 |
| Масса, кг | 1,6 |

### Мониторинг

Встроенный удалённый доступ позволяет передать данные о параметрах оптического приемника по сети Ethernet на пульт диспетчера.

| Интерфейсы управления |
| --- |
| удалённое управление местное управление | Ethernet 10/100Mbit Кнопочное управление |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | Telnet (удалённое управление), SNMP (удалённое управление), HTTP (удалённое управление), TFTP (обновление ПО), DHCP (клиент) |

| Интерфейсы пользователя и индикация |
| --- |
| Удалённое управление | TelNet Web-интерфейс Стандартный SNMP браузер |
| Местное управление | Ручное управление с помощью кнопок внутри приемника |
| Органы индикации | Многофункциональный 3х-разрядный индикатор Индикатор активного оптического входа |

| Контролируемые параметры оптического приёмника и управление |
| --- |
| Максимальное число поддерживаемых оптических входов приёмника | 2 |
| Измеряемая входная мощность, дБм | -11…+3 |
| Измеряемая мощность группового выходного РЧ сигнала*, дБмкВ | 80…120 |
| Температура внутри корпуса оптического приёмника, °С | -9…99 |
| Напряжение источника питания | U1, U2 |
| Переключение входов оптического приёмника | ручное автоматическое |
| Переключение режима работы АРУ | выкл по входному оптическому сигналу |
| Состояние охранного шлейфа | K1/K0 (нарушен/восстановлен) |
| * - 42к по стандарту SENELEC |