| Параметры оборудования | Дисплей | 7” 16:9 TFT LCD |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение | 800×480 |
|  | Цвет | 24-bit |
|  | Яркость | 360 cd/m² |
|  | Подсветка | LED |
|  | Время работы | 50000 часов |
|  | Сенсорная панель | 4-проводный резистивный сенсорный экран |
|  | Процессор | 600MHz ARM Cortex-A8 |
|  | Память | 128M Flash + 128M DDR3 |
|  | RTC | Встроенный |
|  | Порт SD-карты | Доступный |
|  | Ethernet | Адаптация 10M / 100M |
|  | USB | USB Slave 2.0 Port*1, USB Host 2.0 Port*1 |
|  | Скачать проект | USB Slave Port/U-disk/Ethernet /SD Card |
|  | COM | COM1/COM2: RS232/RS485/RS422 COM3/COM4: RS232 |
|  | Угол обзора ЖК-дисплея (T / B / L / R) | 50'/70'/70'/70' |
| Электрические характеристики | Потребляемая мощность | < 10W |
|  | Входная мощность | 24В DC, рабочий диапазон 9В ~ 28В DC |
|  | Защита питания | Защищен от ударов молнии |
|  | Разрешено отключение питания | < 5mS |
|  | CE & RoHS | Соответствует EN61000-6-2: 2005, EN61000-6-4: 2007, RoHS, устойчивость к скачкам напряжения: ± 1 кВ, EFT: ± 2 кВ, ESD: 4 кВ, воздух: 8 кВ |
| Характеристики окружающей среды | Рабочая Температура | 0~50℃ |
|  | Температура хранения | -20~60℃ |
|  | Анти-УФ | Не подходит для работы в сильном ультрафиолетовом свете (например, под прямыми солнечными лучами) |
|  | Влажность при эксплуатации | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсата) |
|  | Вибрационная выносливость | 10 ~ 25 Гц (X, Y, Z направление 2G / 30 минут) |
|  | Охлаждение | Естественное воздушное охлаждение |
| Механический индекс | Степень защиты | Передняя IP65 (с панелью NEMA), задняя IP20 |
|  | Корпус | Пластик |
|  | Размер выреза панели | 192мм×138мм |
|  | Размер | 204мм×145мм×44.5мм |
|  | Вес | 600 г. |