## Технические характеристики ИП серии R&S NGM200

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Выходы | Все выходные каналы гальванически изолированы и не заземлены |
| Количество выходных каналов | 1 или 2 |
| Суммарная выходная мощность | макс. 60 Вт (120 Вт) |
| Максимальная выходная мощность на канал | 60 Вт |
| Выходное напряжение на канал | от 0 до 20 В |
| Максимальный выходной ток на канал | выходное напряжение ≤ 6 В | 6 А |
|  | выходное напряжение > 6 В | 3 A |
| Максимальное напряжение в последовательном режиме работы | 40 В |
| Максимальный ток в параллельном режиме работы | выходное напряжение ≤ 6 В | 12 А |
|  | выходное напряжение > 6 В | 6 А |
| Регулируемый выходной импеданс | от –50 мОм до 100 Ом |
| Приращение | 1 мОм |
| Время восстановления | ≤ 2 Ом, резистивная нагрузка | < 200 мкс |
|  | > 2 Ом, резистивная нагрузка | < 10 мс |
| Пульсации напряжения и шум | от 20 Гц до 20 МГц | < 500 мкВ (СКЗ), < 2 мВ (размах) (изм.) |
| Пульсации тока и шум | от 20 Гц до 20 МГц | < 1 мА (СКЗ) (изм.) |
| Электронная нагрузка | да, оба канала |
| Максимальная потребляемая мощность | 120 Вт (60 Вт на канал) |
| Максимальный потребляемый ток на канал | 3 A |
| Режимы потребления | постоянное напряжение, постоянный ток, постоянное сопротивление |
| Стабилизация нагрузки | изменение нагрузки: от 10% до 90% |  |
| Напряжение | ± (% от выходного значения + смещение) | < 0,01% + 1 мВ |
| Ток | ± (% от выходного значения + смещение) | < 0,01% + 0,1 мА |
| Время восстановления нагрузки | регулировка в пределах ± 20 мВ от установленного напряжения | < 30 мкс (изм.) |
| Время нарастания | от 10% до 90% от номинального выходного напряжения, резистивная нагрузка | полная нагрузка: < 125 мкс без нагрузки: < 125 мкс |
| Время спада | от 10% до 90% от номинального выходного напряжения, резистивная нагрузка | полная нагрузка: < 125 мкс без нагрузки: < 125 мкс |
| Разрешающая способность при программировании |
| Напряжение |  | 1 мВ |
| Ток |  | 0,1 мА |
| Погрешность установки при программировании |
| Напряжение | ± (% от выходного значения + смещение) | < 0,02% + 3 мВ |
| Ток | ± (% от выходного значения + смещение) | < 0,05% + 2 мА |
| ВЫХОДНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ |
| Функции измерения | напряжение, ток, мощность, энергия |
| Разрешение при снятии показаний |
| Напряжение | диапазон 20 В: 10 мкВ диапазон 5 В: 5 мкВ |
| Ток | диапазон 10 А: 10 мкА диапазон 1 А: 1 мкА диапазон 100 мА: 100 нА диапазон 10 мА: 10 нА |
| Погрешность считывания |
| Напряжение | ± (% от выходного значения + смещение) | диапазон 20 В: 0,02% + 2 мВ диапазон 5 В: 0,02%+ 500 мкВ |
| Ток | ± (% от выходного значения + смещение) | диапазон 10 А: 0,05% + 250 мкА диапазон 1 А: 0,05% + 1 мА диапазон 100 мА: 0,05% + 100 мкА диапазон 10 мА: 0,05% + 15 мкА |
| Температурный коэффициент (на °C) | от 5 °C до 20 °C и от 30 °C до 40 °C |  |
| Напряжение | 0,15 × заданное значение/°C |
| Ток | 0,15 × заданное значение/°C |
| Функция компенсации |
| Максимальная компенсация | 2 В (изм.) |
| ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| Максимальное напряжение относительно земли | 250 В постоянного тока |
| Максимальное противодействующее напряжение | напряжение с той же полярностью, подключенное к выходам | 22 В |
| Максимальное обратное напряжение | напряжение с обратной полярностью, подключенное к выходам | 0,5 В |
| Максимальный обратный ток | максимально в течение 5 минут | 1 A |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Время обработки команды | тип. < 6 мс |
| ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ |
| Защита от перенапряжения | регулируется, оба канала |
| Разрешающая способность при программировании | 1 мВ |
| Защита от превышения мощности | регулируется, оба канала |
| Защита от превышения тока (электронный предохранитель) | регулируется, оба канала |
| Разрешающая способность при программировании | 0,1 мА |
| Время срабатывания | (Iнагр > Iсраб × 2) при Iнагр ≥ 2 A | < 1,5 мс |
| Связь предохранителей (функция FuseLink) |  | да |
| Задержка срабатывания при включения выхода | оба канала | от 0 мс до 10 с (с шагом 1 мс) |
| Задержка срабатывания | оба канала | от 0 мс до 10 с (с шагом 1 мс) |
| Защита от перегрева | да |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ |
| Выходная линейно-нарастающая функция | EasyRamp |
| Время действия функции EasyRamp | от 10 мс до 10 с (с шагом 10 мс) |
| Выходная последовательность |
| Синхронность | тип. < 25 мкс |
| Задержка на канал | от 1 мс до 10 с (с шагом 1 мс) |
| Произвольная функция | QuickArb |
| Параметры | напряжение, ток, время |
| Максимальное количество точек | 4096 |
| Время пребывания | от 1 мс до 20 ч (с шагом 1 мс) |
| Повтор | непрерывный или импульсный режим с числом повторений от 1 до 65535 |
| Запуск | вручную с помощью клавиатуры, в режиме дистанционного управления или с помощью дополнительного интерфейса |
| Цифровые интерфейсы запуска и управления | цифровые входы/выходы, R&S® NGM-K103 |
| Максимальное напряжение (IN/OUT) | 24 В |
| Нагрузочные повышающие резисторы (IN/OUT) | подключение к 3,3 В | 20 кОм |
| Уровень на входе | низкий | < 0,8 В |
|  | высокий | > 2,4 В |
| Максимальный потребляемый ток (OUT) | 500 мА |
| Стандартный режим регистрации данных |
| Максимальная скорость сбора | 10 отсчетов/с |
| Объем памяти | внутренняя память 800 Мбайт или объем внешней памяти |
| Разрешение по напряжению | см. Разрешение при снятии показаний |
| Погрешность напряжения | см. Погрешность считывания |
| Разрешение по току | см. Разрешение при снятии показаний |
| Погрешность тока | см. Погрешность считывания |
| Быстрый режим регистрации данных | FastLog |
| Максимальная скорость сбора | 500 тыс. отсчетов/с (2 мкс) |
| Объем памяти | объем внешней памяти |
| Разрешение по напряжению | диапазон 20 В: 20 мкВ диапазон 5 В: 5 мкВ |
| Погрешность напряжения | ± (% от выходного значения + смещение) | диапазон 20 В: 0,02% + 2 мВ диапазон 5 В: 0,02%+ 500 мкВ |
| Разрешение по току | диапазон 10 А: 20 мкА диапазон 1 А: 2 мкА диапазон 100 мА: 200 нА диапазон 10 мА: 20 нА |
| Погрешность тока | ± (% от выходного значения + смещение) | диапазон 10 А: 0,05% + 2,5 мА диапазон 1 А: 0,05% + 1 мА диапазон 100 мА: 0,05% + 100 мкА диапазон 10 мА: 0,05% + 15 мкА |
| Вход цифрового вольтметра | опция, R&S® NGM-K104 |
| Напряжение ЦВМ | от –5 В до +23 В |
| Погрешность ЦВМ | ± (% от выходного значения + смещение) | < 0,02% + 2 мВ |
| Дисплей и интерфейсы |
| Дисплей | TFT, 5 дюймов, 800 × 480 пикселей, WVGA, сенсорный |
| Разъемы на передней панели | 4 мм безопасные гнезда (каналы) |
| Разъемы на задней панели | блок 8-контактных разъемов на канал |
| Интерфейсы дистанционного управления | стандартная модель | USB-TMC, USB-CDC (виртуальный COM-порт) |
|  |  | LAN |
|  | R&S® NGM-K102 | WLAN |
|  | R&S® NGM-B105 | IEEE-488 (GPIB) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| Условия окружающей среды |
| Температура | Диапазон рабочих температур | от +5 °C до +40 °C |
|  | Диапазон температур хранения | от –20 °C до +70 °C |
| Относительная влажность | без конденсации | от 5% до 95% |
| Номинальная мощность |
| Номинальное напряжение сети питания | 100 В / 115 В / 230 В (± 10%) |
| Частота сети питания | От 50 Гц до 60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 400 Вт |
| Сетевые предохранители | 2 × T4.0H/250 В |
| Соответствие продукта |
| Электромагнитная совместимость | ЕС: в соответствии с Директивой по радиооборудованию 2014/53/EU | применяемые стандарты: ETSI EN300328 V2.1.1 EN 61326-1 EN55011 (класс A) EN55032 (класс A) ETSI EN301489-1 V2.2.0 ETSI EN301489-17 V3.2.0 |
|  | Корея | Маркировка KC |
| Электробезопасность | ЕС: в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию 2014/35/EU | применяемые согласованные стандарты: EN61010-1 |
|  | США, Канада | CSA-C22.2 No. 61010-1 |
| Стандарты WLAN | Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания | CE0682 |
|  | Сингапур | Стандарты MDA, DB102020 |
|  | США, Канада | FCC, IC |
| RoHS | в соответствии с Директивой ЕС 2011/65/EU | EN50581 |
| Механическое сопротивление |
| Вибрация | синусоидальная | от 5 Гц до 55 Гц, 0,3 мм (размах) от 55 Гц до 150 Гц, постоянное ускорение 0,5 g, согласно EN60068-2-6 |
|  | широкополосный шум | от 8 Гц до 500 Гц, ускорение: 1,2 g (СКЗ), согласно EN60068-2-64 |
| Ударное воздействие | ударный спектр 40 g, в соответствии с MIL-STD-810E, метод 516.4, процедура I |
| Механические характеристики |
| Габариты | 222 мм × 97 мм × 436 мм |
| Масса | 7,4 кг |
| Монтаж в стойку | опция R&S® HZN96 |
| Рекомендуемый межкалибровочный интервал | эксплуатация 40 ч в неделю во всем диапазоне заданных условий окружающей среды | 1 год |

## Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе нашей компании.