## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗОРА

## CEM DT-9889:

## Тепловизор

| Поле обзора (FOV) / минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5м |
| --- | --- |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
| ИК детектор (разрешение) | 80 × 80 пикселей |
| Температурная чувствительность /NETD | < 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
| Частота обновления кадров | 50Гц |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 7,5мм |
| Матрица видеопреобразователя (FPA)/ спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм |
| Температурный диапазон объекта | –20°C до +260°C (–4°F до +500°F) |
| Погрешность | ±3°C (±5,4°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C). |

Погрешность рассчитывается как [%показания + (цифровое значение ×разрешение)] при 18°C ÷ 28°C <75%HR

• Температура с помощью датчика K-типа

| Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| -40,0°C ÷ 600,0°C | 0,1°C | ±(1,5%показания + 3°C) | 1000В DC/AC rms |
| 600°C ÷ 1000°C | 1°C |  |  |
| -40,0°F ÷ 600,0°F | 0,1°F | ±(1,5%показания+ 5,4°F) |  |
| 600°F ÷ 1800°F | 1°F |  |  |

(*) точность прибора без датчика; стандартная точность при стабильной температуре окружающей среды ±1°C. 
При длительных измерениях показания увеличиваются на 2°C.

Постоянное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Точность | Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600,0мВ | 0,1мВ | ±(0,09% показания + 5) | >10МОм | 1000В DC/AC rms |
| 6,000В | 0,001В |  |  |  |
| 60,00В | 0,01В |  |  |  |
| 600,0В | 0,1В | ±(0,2% показания + 5) |  |  |
| 1000В | 1В |  |  |  |

Переменное напряжение TRMS

| Диапазон | Разрешение | Точность (*) | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (50÷60Гц) | (61гЦ÷1кГц) |  |
| 6,000В | 0,001В | ±(0,8% показания +5) | ±(2,4% показания+5) | 1000В DC/AC rms |
| 60,00В | 0,01В |  |  |  |
| 600,0В | 0,1В |  |  |  |
| 1000В | 1В |  |  |  |

(*) Точность действительна в диапазоне измерений от 10% до 100%, синусоидальная волна. 
Входное сопротивление: >9МОм 
Точность функции PEAK: ±10% показания, время отклика в режиме PEAK: 1мс Напряжение AC+ DC TRMS

| Диапазон | Разрешение | Точность (50Гц÷1кГц) | Входное сопротивление | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,000В | 0,001В | ±(2,4% показания +20) | >10МОм | 1000В DC/AC rms |
| 60,00В | 0,01В |  |  |  |
| 600,0В | 0,1В |  |  |  |
| 1000В | 1В |  |  |  |

Постоянный ток

| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 600,0мкА | 0,1мкА | ±(0,9% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 800мА/1000В |
| 6000мкА | 1мкА |  |  |
| 60,00мА | 0,01мА |  |  |
| 600,0мА | 0,1мA | ±(0,9% показания + 8) |  |
| 10,00А | 0,01A | ±(1,5% показания + 8) | Быстродействующий предохранитель 10A/1000В |

Переменный ток TRMS

| Диапазон | Разрешение | Точность (*) (50Гц÷1кГц) | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 600,0мкA | 0,1мкA | ±(1,2% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 800мA/1000В |
| 6000мкA | 1мкA |  |  |
| 60,00мA | 0,01мA |  |  |
| 600,0мA | 0,1мA |  |  |
| 10,00A | 0,01A | ±(1,5% показания + 5) | Быстродействующий предохранитель 10A/1000В |

(*)Точность действительна в диапазоне измерений от 5% до 100%, синусоидальная волна. Точность функции PEAK: ±10% показания, ток AC+DC TRMS: точность (50Гц÷1кГц): ±(3,0%показания + 20)

Ток. измеренный гибким щупом

| Диапазон | Разрешение | (50Гц÷60Гц) | (61Гц÷1кГц) | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,00A | 0,01A | ±(0,8%показания+5) | ±(2,4%показания+5) | 1000В DC/AC rms |
| 300,0A | 0,1A |  |  |  |
| 3000A | 1A |  |  |  |

Контроль исправности диодов

| Функция | Тестовый ток | Макс. напряжение разомкнутой цепи |
| --- | --- | --- |
| Прозвонка диодов | <1,5А | 3,3В DC |

Измерение сопротивления и контроль на обрыв

| Диапазон | Разрешение | Точность | Зуммер | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600,0Ом | 0,1Ом | ±(0,5% показания + 10) | >50Ом | 1000В DC/AC rms |
| 6,000кОм | 0,001кОм | ±(0,5% показания + 5) |  |  |
| 60,00кОм | 0,01кОм |  |  |  |
| 600,0кОм | 0,1кОм |  |  |  |
| 6,000МОм | 0,001МОм |  |  |  |
| 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5% показания + 10) |  |  |

Частота (электронная)

| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 40,00Гц÷10кГц | 0,01Гц÷0,001кГц | ±(0,5%показания) | 1000В DC/AC rms |

Чувствительность: 2В rms

Частота (электронная)

| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,00Гц | 0,01Гц | ±(0,09% показания +5) | 1000В DC/AC rms |
| 600,0Гц | 0,1Гц |  |  |
| 6,000кГц | 0,001кГц |  |  |
| 60,00кГц | 0,01кГц |  |  |
| 600,0кГц | 0,1кГц |  |  |
| 6,000МГц | 0,001МГц |  |  |
| 10,00МГц | 0,01МГц |  |  |

Чувствительность:    >2В rms (при коэф. заполнения 20%,  80%) и f<100кГц; 
>5В rms (при коэф. заполнения 20%,  80%) и f>100кГц

Коэффициент заполнения

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 5,0%÷95,0% | 0,1% | ±(1,2%показания + 2) |

Диапазон частоты импульсов: 40Гц÷10кГц, амплитуда импульсов: ±5В (100мкс÷100мс) Емкость

| Диапазон | Разрешение | Точность | Защита от перенапряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 60,00нФ | 0,01нФ | ±(1,5% показания + 20) | 1000В DC/AC rms |
| 600,0нФ | 0,1нФ | ±(1,2% показания + 8) |  |
| 6,000мкФ | 0,001мкФ | ±(1,5% показания + 8) |  |
| 60,00мкФ | 0,01мкФ | ±(1,2% показания + 8) |  |
| 600,0мкФ | 0,1мкФ | ±(1,5% показания + 8) |  |
| 6000мкФ | 1мкФ | ±(2,5% показания + 20) |  |