## Обзор FL NAT 2000

|  | FL NAT 2000 | FL NAT 2200 | FL NAT 2300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
| Контакт для передачи аварийного сигнала | нет | да | да |
| Диапазон температур | 0 °C — +55 °C | -40 °C — +70 °C | -40 °C — +70 °C |
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 |
| Напряжение питания | 18–32 В DC | 12–57 В DC (с резервированием) | 12–57 В DC (с резервированием) |
| Функции NAT | 1:1-NAT, Virtual NAT, скрытие IP-адресов, переадресация портов (source/destination) | 1:1-NAT, Virtual NAT, скрытие IP-адресов, переадресация портов (source/destination) | 1:1-NAT, Virtual NAT, скрытие IP-адресов, переадресация портов (source/destination) |
| Маршрутизация | Статическая маршрутизация | Статическая маршрутизация | Статическая маршрутизация |
| Функции фильтрации |  |  |  |
| Качество сервиса (QoS) | да | да | да |
| VLAN | да | да | да |
| Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP | да | да | да |
| Резервирование |  |  |  |
| Быстрое связующее дерево (RSTP) | да | да | да |
| Менеджер MRP / клиент | нет / да | да / да | да / да |
| Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | нет | да | да |
| Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | нет | да | да |
| Расширенное кольцевое резервирование 15 мс | нет | нет | нет |
| Функции управления |  |  |  |
| Конфигурирование портов, статистика и использование | да | да | да |
| Протокол канального уровня (LLDP) | да | да | да |
| Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | да | да | да |
| DHCP-сервер | На базе портов | На базе пула/порта, опция 82 | На базе пула/порта, опция 82 |
| Интерфейс командной строки (CLI) | да | да | да |
| Протоколы автоматизации |  |  |  |
| Класс соответствия PROFINET | A | B | B |
| Устройство PROFINET | нет | да | да |
| EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | да | да | да |
| Сертификаты | - | Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx | Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx |