| сновные характеристики |
| --- |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 5,6 мрад |
| Разрешение | 80x80 (6400 пикселей) |
| Поле зрения | 26° (Г) x 26° (В) |
| Беспроводное подключение | Нет |
| Технология IR-Fusion® | PIP (46 см (18 дюймов) и выше) |
| Система фокусировки | Нерегулируемый фокус 46 см(18 дюймов) и выше |
| Ударопрочный дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
| Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Да |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мК) |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до +250 °C (от -4 °F до +482 °F) |
| Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C |
| Встроенная цифровая камера (видимый диапазон) | Для промышленного применения, 2 мегапиксела |
| Частота кадров | Только 9 Гц |

| Хранение данных и захват изображений |
| --- |
| Расширенная SD-система памяти | Съемная SD-карта памяти 4 Гб и беспроводная SD-карта 8 Гб (при наличии) |
|  | Прямая загрузка при помощи подключения к ПК через порт USB |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Файловые форматы изображений | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg), или полностью радиометрические (.is2) |
|  | Для файлов без радиометрических данных (.bmp и .jpg) не требуется программное обеспечение для анализа |
| Просмотр содержимого памяти | Полноразмерный просмотр и просмотр в виде миниатюр |
| Программное обеспечение | ПО SmartView®, и мобильное приложение SmartView® — программное обеспечение для подробного анализа и составления отчетов |
| Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |

| Аккумулятор |
| --- |
| Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые) | Один литий-ионный "интеллектуальный" батарейный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
| Ресурс аккумулятора | Время непрерывной работы одного блока аккумуляторов составляет более 4 часов (при 50% яркости ЖК-дисплея и средней интенсивности эксплуатации) |
| Время зарядки аккумуляторов | Полная зарядка - 2,5 часа |
| Зарядка аккумуляторов выполняется от сети переменного тока система | Зарядка аккумуляторов непосредственно в тепловизоре. В комплектацию версий 9 Гц входят сетевые адаптеры переменного тока. Опциональное двухсекционное зарядное устройство для аккумуляторов (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц) или опциональное автомобильное зарядное устройство на 12 В. |
| Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. В комплект входит набор сетевых переходников. |
| Функции энергосбережения | Настраиваемые пользователем режимы сниженного энергопотребления и отключения питания |

| Температурные измерения |
| --- |
| Погрешность | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
| Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (по номеру и таблице) |
| Экранная компенсация фоновой температуры | Да |

| Цветовые палитры |
| --- |
| Стандартные палитры | 6: "горячий металл", красно-синяя, высококонтрастная, желтая, цвета нагрева металла, градации серого |

| Общие характеристики |
| --- |
| Спектральный диапазон ИК | от 9 до 15 мкм (длинноволновый) |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 °C до +50 °C (от -4 °F до 122 °F) |
| Относительная влажность | От 10 % до 95 % (без конденсации) |
| Измерение температуры в центральной точке: | Да |
| Точечные маркеры | Маркеры горячих и холодных точек |
| Центральный прямоугольник (МИН-МАКС-СРЕД) | Блок измерений фиксированного размера с темп. МИН-МАКС-СРЕД |
| Стандарты безопасности | CSA (US и CAN): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1; FCC, часть 5 |
| Вибрация | 2G, IEC 68-2-6 |
| Ударопрочность | 25G, IEC 68-2-29 |
| Выдерживает падение с высоты | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 метров (6,5 футов) |
| Размеры (В x Ш x Д) | 28,4 см x 8,6 см x 13,5 см (11,2 дюйма x 3,4 дюйма x 5,3 дюйма) |
| Масса (с аккумулятором) | 0,726 кг (1,6 фунта) |
| Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) |
| Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения |
| Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |

| Модель Название Описание FLK-Ti95 9Hz В комплект поставки тепловизора Fluke Ti95 входят: Адаптер переменного тока Литиево-ионная батарея (1 шт.) Кабель USB Карта памяти SD Мягкий футляр для транспортировки Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки) Отпечатанные руководства пользователя на английском, испанском, французском, немецком и упрощенном китайском языках, версии на других языках — на CD ПО SmartView™ Гарантийный документ Дополнительные опции и аксессуары BOOK-ITP Введение в принципы термографии (брошюра) FLK-TI-TRIPOD2 Дополнительная принадлежность для крепления на штативе для тепловизоров моделей Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 и TiR110 FLK-TI-VISOR2 Солнцезащитный козырек для тепловизоров моделей Ti125, Ti110, Ti100, TiR125 и TiR110 Элементы питания и сетевые адаптеры АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI FLK-TI-SBP3 Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27. |  |
| --- | --- |