| Качество изображения |
| --- |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 0,6 мрад |
| Разрешение изображения (пиксели) | 1024 × 768 (786 432 пикселей) |
|  | 2048 × 1536 (3 145 728 пикселей) (режим SuperResolution) |  |  |
| Частота кадров (при макс. разрешении изображения) | 30 и 9 Гц |
| Режим SuperResolution и динамический режим SuperResolutin (увеличение разрешения) | Да, технология MicroScan позволяет в четыре раза увеличить количество пикселей при ИК-измерении |
| Имеются режимы подокон — варианты подокон недоступны на моделях 9 Гц: (добавляется в момент заказа) | Опция 1: 640 × 480 (60 кадров/с) Опция 2: 384 × 288 (120 кадров/с) Опция 3: 1024 × 96 (240 кадров/с) |
| Поле зрения (FOV) со стандартным объективом 30 мм | 32,4° × 24,7° |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) |
| Спектральный диапазон | от 7,5 мкм до 14 мкм |

| Беспроводное подключение |
| --- |
| Совместимость с Fluke Connect® | Да, с беспроводной картой SD Fluke Connect® поставляется только в утвержденных сертифицированных регионах |

| Технология IR-Fusion® |
| --- |
| Режим AutoBlend™ | Да |
| Режимы просмотра | «Картинка в картинке», непрерывное смешивание, цвета аварийной сигнализации (выше и ниже заданных пользователем температур) |

| Система фокусировки |
| --- |
| Система автоматической фокусировки LaserSharp® | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Ручная фокусировка | Да, прикосновение пальца для фокусировки |
| Мультифокальная запись EverSharp | Да, мультифокальная запись захватывает изображения на разных фокусных расстояниях и объединяет их в одно изображение для четкого отображения каждого предмета и достижения наилучшего качества изображения |

| Температурные измерения |
| --- |
| Диапазон | от –40 °C до +1200 °C (от –40 °F до 2192 °F), модификация для высокой температуры — запрос в момент заказа: до 2000 °C (3632 °F) |
| Погрешность | ± 1,5 °C или ± 1,5 % |
| Функции коррекции | LDC™ — лазерный дальномер для коррекции расстояния, коэффициент излучения (вручную или по таблице материалов) |
|  | Прозрачность, температура окружающей среды, влажность (на заказ) |  |  |

| Хранение данных и захват изображений |
| --- |
| Хранение изображений/видео | Карта памяти SDHC |
| Интерфейсы для передачи изображений/данных | Поддерживается на портах передачи данных камеры: передача изображения: карта SD, USB 2.0, видеовыход DVI-D (HDMI). Поддержка GigE vision и RS232 с 2015 года. |
|  | Программное обеспечение SmartView®: карта SD. Поддержка USB 2.0, GigE Vision и RS232 с 2015 года. |  |  |

| Общие характеристики |
| --- |
| Лазерный указатель | Да, класс лазера: 2 |
| Лазерный дальномер | Точность: ± 1,5 мм Диапазон: 70 м (230 футов) Длина волны: 635 нм (красный) Класс лазера: 2 |
| Дисплей | Крупный цветной TFT-дисплей с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1280 × 800 пикселей подходит для работы при дневном свете |
| Геолокализация | Встроенный датчик GPS для географической привязки |
| Встроенная цифровая камера для получения снимков в видимом диапазоне | Разрешение до 8 мегапикселей для записи изображений и видео |
| Цифровое увеличение | 32-кратное цифровое увеличение |
| Пользовательские аннотации | Да |
| Голосовая аннотация | Да |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик для голосовых аннотаций |
| Аналого-цифровое преобразование | 16 бит |
| Блок питания | Внешний источник: 12 В постоянного тока... 24 В постоянного тока Батарея: стандартная литий-ионная батарея для видеокамеры |
| Сменные интеллектуальные батареи со светодиодным индикатором уровня | 2 шт. |
| Рабочая температура | от –25 °C до +55 °C (от –13 °F до 131 °F) |
| Температура хранения | от –40 °C до +70 °C (от –40 °F до 158 °F) |
| Влажность | Относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации |
| Ударопрочность | Рабочая: 25G, IEC 68-2-29 |
| Вибрация | Рабочая: 2G, IEC 68-2-6 |
| Класс защиты | IP54 |
| Эргономика | Видеокамера с ручкой |
| видоискатель; | Цветной дисплей видоискателя LCoS с возможностью наклона, разрешение 800 × 600 пикселей |
| Размеры (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 210 мм × 125 мм × 155 мм (8,25 д. × 4,9 д. × 6,1 д.) |
| Вес (со стандартным объективом 1,0/30 мм) | 1,95 кг (4,3 фунта) |
| Функции измерения (выбор) | Несколько точек измерения и представляющие интерес регионы (ROI), обнаружение горячих/холодных участков, изотермы, профили, различия |
| Автоматические функции (выбор) | Фокус, изображение, уровень, диапазон, NUC, распознавание объектива, оптимизация изображения, цикл сигнализации |
| ПО SmartView™ | Да |
| Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский и турецкий |
| Гарантия | 2 года |

Информация для заказа

| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| Fluke-TiX1000 9 Гц NFC | Инфракрасная камера Fluke TiX1000 без Fluke Connect 9 Гц (1024 x 768) В комплект входят: Две аккумуляторные батареи Зарядное устройство для аккумуляторов и адаптер Сетевой адаптер SD-карта и устройство считывания SD-карт памяти (8 Гб) Защитная крышка объектива Ремешки для руки и шеи Футляр для переноски Гарантийная карта и инструкции по безопасности Поверочный сертификат Отпечатанные руководства на английском и упрощенном китайском Компакт-диск с руководствами по прибору на английском, упрощенном китайском, немецком, португальском, испанском, французском, итальянском, корейском, японском, русском и турецком языках, а также программное обеспечение SmartView® |
| FLK-TiX1000 30 Гц NFC | Инфракрасная камера Fluke TiX1000 без Fluke Connect 30 Гц (1024x768) В комплект входят: Две аккумуляторные батареи Зарядное устройство для аккумуляторов и адаптер Сетевой адаптер SD-карта и устройство считывания SD-карт памяти (8 Гб) Защитная крышка объектива Ремешки для руки и шеи Футляр для переноски Гарантийная карта и инструкции по безопасности Поверочный сертификат Отпечатанные руководства на английском и упрощенном китайском Компакт-диск с руководствами по прибору на английском, упрощенном китайском, немецком, португальском, испанском, французском, итальянском, корейском, японском, русском и турецком языках, а также программное обеспечение SmartView® |

| Thermal Imaging Accessories | Price List |
| --- | --- |
| FLK-XКалибровка | Проверка и калибровка стандартного объектива 30 мм и камеры (объективы 1024 или 640) — предлагается проводить каждые два года. Для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640. | По запросу |
| FLK-XКалибровка объектива | Калибровка широкоугольных, стандартных и теле- объективов (1024 или 640) для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 and TiX640 | По запросу |
| FLK-XПодокно | Калибровка каждого отдельного режима подокна на камере Для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640 | По запросу |
| FLK-Xlens/Super Telephoto | Супертелеобъектив | По запросу |
| FLK-Xlens/Macro1 | Приближение в 0,2 раза | По запросу |
| FLK-Xlens/Macro2 | Приближение в 0,5 раза | По запросу |
| FLK-Xlens/Macro3 | Приближение в 0,5 раза | По запросу |
| FLK-Xlens/Telephoto | Телеобъектив | По запросу |
| FLK-Xlens/Sup-Wide | Сверхширокоугольный объектив | По запросу |
| FLK-Xlens/Stan | Стандартный объектив 20 мм | По запросу |
| FLK-Xlens/Wide | Широкоугольный объектив | По запросу |

| Кабели | Price List |
| --- | --- |
| Conector FLK-XEthernet 5 m | Cablu Gigabit-Ethernet cu conector LEMO, 5 m pentru camerele cu infraroşu TiX1000, TiX660 şi TiX640 | По запросу |
| FLK-XHDMI | Кабель HDMI для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640 | По запросу |

| Элементы питания и сетевые адаптеры | Price List |
| --- | --- |
| FLK-XCharger | Încărcător şi cablu de alimentare Sony-BC-VM50 pentru camerele cu infraroşu TiX1000, TiX660 şi TiX640. | По запросу |
| FLK-XБатарея | Батарея Sony-NP-QM для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640 | По запросу |
| FLK-XРазъем электропитания | Разъем электропитания 15 В с 5 удлинителями для инфракрасных камер TiX1000, TiX660 и TiX640. | По запросу |