## Технические характеристики мегомметра Fluke 1577:

| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение: 1000 В |
| --- | --- |
|  | Точность: ±(0,2%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 0,001 В |
| Напряжение переменного тока | Максимальное напряжение: 1000 В |
|  | Точность: ±(2%+3) |
|  | Максимальное разрешение: 0,1 мВ |
| Постоянный ток | Максимальная сила тока: 400 мA |
|  | Погрешность измерения силы тока: ±(1,0%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 0,01мA |
| Переменный ток | Максимальная сила тока: 400 мA |
|  | Погрешность измерения силы тока: ±(2,0%+2)* |
|  | * полоса пропускания 1 кГц |
|  | Максимальное разрешение: 0,01мA |
| Сопротивление | Максимальное сопротивление: 50 MОм |
|  | Точность: ±(1,2%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 0,1 Ом |
| Проверка изоляции |
| Минимальный испытательный ток при 1kОм/В: | 1 мA |
| Испытательное напряжение: | 500, 1000 В |
| Максимальное сопротивление при испытательном напряжении: | 50 В: 600 MОм |
|  | 100 В: 600 MОм |
|  | 250 В: 600 MОм |
|  | 500 В: 600 MОм |
|  | 1000 В: 600 MОм |
| Максимальное разрешение при испытательном напряжении: | 50 В: 0,01 MОм |
|  | 100 В: 0,01 MОм |
|  | 250 В: 0,1 MОм |
|  | 500 В: 0,1 MОм |
|  | 1000 В: 0,1 MОм |
| Погрешность при испытательном напряжении: | 50 В: ±(3 % + 5) |
|  | 100 В: ±(3 % + 5) |
|  | 250 В: ±(1,5 % + 5) |
|  | 500 В: ±(2,0 % + 5) |
|  | 1000 В: ±(2,0 % + 5) |
| Электрический стандарт безопасности |
| Категория превышения напряжения | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В |
| Ведомственные разрешения | 2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В |
| Срок службы щелочной батареи | В режиме мультиметра: 1000 часов |
|  | В режиме проверки изоляции: |
|  | Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. |
| Степень защиты | IP40 |

## Технические характеристики мегомметра Fluke 1587:

| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение: 1000 В |
| --- | --- |
|  | Точность: ±(0,09%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 0,001 В |
| Напряжение переменного тока | Максимальное напряжение:1000 В |
|  | Точность: ±(2%+3) |
|  | Полоса пропускания переменного тока: |
|  | 1587: 5 кГц (с фильтром нижних частот, 3 дБ при 800 Гц) |
|  | Максимальное разрешение: 0,1 мВ |
| Постоянный ток | Максимальная сила тока: 400 мA |
|  | Погрешность измерения силы тока: ±(0,2%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 0,01мA |
| Переменный ток | Максимальная сила тока: 400 мA |
|  | Погрешность измерения силы тока: ±(1,5%+2) (полоса пропускания 1 кГц) |
|  | Максимальное разрешение: 0,01мA |
| Сопротивление | Максимальное сопротивление: 50 MОм |
|  | Точность: 1587: ±(0,9%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 0,1 Ом |
| Емкость | Максимальная емкость: 9,999 мкФ |
|  | Точность: ±(1,2%+2) |
|  | Максимальное разрешение: 1 нФ |
| Частота | Максимальная частота: 100 кГц |
|  | Точность: ±(0,1%+1) |
|  | Максимальное разрешение: 0,01 Гц |
| Измерение температуры | от -40,0 °C до 537 °C |
|  | от -40,0 °F до 998 °F |
|  | исключая щуп |
| Проверка диодов | Диапазон: 6 В |
|  | Разрешение: 1 мВ |
|  | Точность: ±(2 % + 1) |
| Проверка изоляции |
| Минимальный испытательный ток при 1kОм/В: | 1 мA |
| Испытательное напряжение: | 50, 100, 250, 500, 1000 В |
| Максимальное сопротивление при испытательном напряжении: | 50 В: 2 ГОм |
|  | 100 В: 2 ГОм |
|  | 250 В: 2 ГОм |
|  | 500 В: 2 ГОм |
|  | 1000 В: 2 ГОм |
| Максимальное разрешение при испытательном напряжении: | 50 В: 0,01 MОм |
|  | 100 В: 0,01 MОм |
|  | 250 В: 0,1 MОм |
|  | 500 В: 0,1 MОм |
|  | 1000 В: 0,1 MОм |
| Погрешность при испытательном напряжении: | 50 В: ±(3 % + 5) |
|  | 100 В: ±(3 % + 5) |
|  | 250 В: ±(1,5 % + 5) |
|  | 500 В: ±(1,5 % + 5) |
|  | 1000 В: ±(1,5 % + 5) до 600 MОм, ±(10 % + 3) выше 600 MОм |
| Электрический стандарт безопасности |
| Категория превышения напряжения | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В |
| Ведомственные разрешения | 2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В |
| Срок службы щелочной батареи | В режиме мультиметра: 1000 часов |
|  | В режиме проверки изоляции: |
|  | Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. |
| Степень защиты | IP40 |