| Электрические характеристики |
| --- |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Аналого-цифровой преобразователь | 4 канала, 24 бит |
| Рабочий диапазон частот | От 2 Гц до 20 кГц |
| Дискретизация | 51,2 Гц |
| Функции обработки цифрового сигнала | Автоматически настраиваемый фильтр защиты от наложения частот, фильтр верхних частот, прореживание, наложение, отсечение части сигнала, быстрое преобразование Фурье и усреднение. |
| Частота дискретизации | От 2,5 кГц до 50 кГц |
| Динамический диапазон | 128 дБ |
| Отношение сигнала/шума | 100 дБ |
| Разрешение быстрого преобразования Фурье | 800 линий |
| Спектральные окна | Ганнирование |
| Единицы измерения частоты | Гц, порядки, цикл/мин |
| Единицы измерения амплитуды | дюйм/с, мм/с, колебательная скорость в дБ (VdB (США)), колебательная скорость в дБ (VdB* (Европа)) |
| Энергонезависимая память | Карта памяти SD micro, 2 Гб внутренней памяти + разъем для установки пользовательского дополнительного устройства хранения данных |

| Общие характеристики |
| --- |
| Размеры (В x Ш x Д) | 18,56 см x 7,00 см x 26,72 см (7,30 дюйма x 2,76 дюйма x 10,52 дюйма) |
| Масса (с аккумуляторной батареей) | 1,9 кг (4,2 фунта) |
| Дисплей | ¼ VGA, 320 × 240, цветной, диагональ 5,7 дюйма, жидкокристаллический дисплей на тонкоплёночных транзисторах со светодиодной подсветкой |
| Входные и выходные соединения | Разъем трехосевого датчика 4-контактный разъем M12 Разъем одноосевого датчика Разъем BNC Разъем тахометра 6-контактный мини-разъем DIN Разъем персонального компьютера Мини-разъем "B" USB (2.0) |
| Питание | Тип батареи Литий-ионные, 14,8 В, 2,55 Ач Время заряда аккумулятора Три часа Время разряда аккумулятора Восемь часов (при нормальных условиях) |
| Сетевой адаптер | Входное напряжение 100 - 240 В переменного тока Входная частота 50/60 Гц |
| Операционная система | WinCE 6.0 Core |
| Поддержка языков | Английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, упрощенный китайский, испанский |
| Гарантия | Три года |

| Характеристики условий эксплуатации |
| --- |
| Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | От -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) |
| Допустимая влажность при работе | От 10 % до 95 % относ. влажн., без конденсации |
| Ведомственные разрешения | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 61010:1:2001 2-е издание |

| Технические характеристики датчика |
| --- |
| Тип датчика | Акселерометр |
| Чувствительность | 100 мВ/g (± 5 %, 25 °C) |
| Диапазон ускорений | Пиковое значение 80 g |
| Нелинейность амплитудной характеристики | 1% |
| Чувствительность по частоте | Z 2 - 7000 Гц ± 3 дБ X, Y 2 - 5000 Гц ± 3 дБ |
| Параметры питания (IEPE) | От 18 В до 30 В постоянного тока, от 2 мА до 10 мА |
| Выходное напряжение смещения | 12 В постоянного тока |
| Заземление | Заземление через корпус |
| Конструкция чувствительного элемента | Керамический пьезоэлектрический преобразователь со сдвиговыми колебаниями |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316L |
| Крепление | Невыпадающие винты 10-32 с головкой под торцевой ключ, двухполюсный магнит из редкоземельных металлов (усилие на отрыв - 48 фунтов) |
| Выходной разъем | 4-контактный, M12 |
| Ответный разъем | M12 - F4D |
| Энергонезависимая память | Совместимая с TEDS 1451.4 |
| Предел по вибрации | Пиковое значение 500 g |
| Предел ударных нагрузок | Пиковое значение 5000 g |
| Электромагнитная чувствительность, эквивалентная g | 100 микро g/гаусс |
| Тип уплотнения | Герметичный |
| Диапазон температур | От -50°C до 120°C (от -58°F до 248°F) ± 7% |
| Гарантия | Один год |

| Характеристики тахометра |
| --- |
| Размеры (Ш x Д) | 2,86 x 12,19 см (1,125 x 4,80 дюйма) |
| Вес | 96 г (3,4 унции) с кабелем |
| Электропитание | Питание от измерителя вибраций 810 |
| Чувствительный элемент | Лазерный диод класса 2 |
| Шкала | От 6,0 до 99999 об/мин |
| Погрешность | От 6,0 до 5999,9 об/мин ± 0,01% и ± 1 разряд От 5999,9 до 99999 об/мин ± 0,05% и ± 1 разряд |
| Разрешение | 0,1 об/мин |
| Эффективный диапазон | От 1 до 100 см (от 0,4 до 39,27 дюйма) |
| Время отклика | 1 секунда (> 60 об/мин) |
| Элементы управления | Прозрачная кнопка включения и выключения режима измерения |
| Интерфейс | 6-контактный мини-разъем DIN |
| Длина кабеля | 50 см (19,586 дюйма) |
| Гарантия | Один год |
| Принадлежности тахометра | Отражательная лента: 1,5 x 52,5 см (0,59 × 20,67 дюйма) |

| Программное обеспечение Viewer для ПК |
| --- |
| Минимальные системные требования | 1 Гб оперативной памяти |
| Требования к операционной системе | Windows XP, Vista |